КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Перечислите инструмент для кирпичной кладки и назовите его назначение.

КЛЮЧ К КАРТОЧКЕ-ЗАДАНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Перечислите инструмент для кирпичной кладки и назовите его назначение.

а - кельма,

б - растворная лопата,

в - расшивки для выпуклых и вогнутых швов,

г - молоток-кирочка,

д - швабровка

К е л ь м а  (ГОСТ 9533 – 81) (рис. а) — стальная лопатка с деревянной ручкой; предназначена для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки лишнего раствора.

Р а с т в о р н а я  л о п а т а  (ГОСТ 3620 – 76) (рис. б) служит для подачи раствора на стену и расстилания его там. Лопатой также перемешивают раствор и разравнивают под забутку.

Р а с ш и в к а м и  (ГОСТ 12803 – 76) (рис. в) придают швам выпуклую или вогнутую форму.

М о л о т о к - к и р о ч к у  (ГОСТ 11042 – 83) (рис. г) используют при рубке кирпича.

Ш в а б р о в к а  (рис. д) предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140х140х10 (12) мм, которая является рабочим органом.

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТ

Перечислите контрольно-измерительный инструмент и назовите его назначение.

КЛЮЧ К КАРТОЧКЕ-ЗАДАНИЮ

Перечислите контрольно-измерительный инструмент и назовите его назначение.

а – отвес,

б – рулетка,

в – складной метр,

г – угольник,

д – строительный уровень,

е – дюралюминиевое правило

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Подпишите рисунки в таблице.

ЭТАЛОН ОТВЕТА

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ