КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Кладка стен облегчённых конструкций»

Заполните пустые столбцы таблицы

| Вид кладки | Материалы | Перевязка | Этажность здания | Звено | Толщина стены | Толщина стенок (вёрст) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С трёхрядными диафрагмами |  |  |  |  |  |  |
| С уширенными швами |  |  |  |  |  |  |
| С теплоизоляционными прослойками |  |  |  |  |  |  |
| С воздушной прослойкой |  |  |  |  |  |  |
| Облегчённая кирпично-бетонная с рядами в одной плоскости |  |  |  |  |  |  |
| Облегчённая кирпично- бетонная с рядами разбежку |  |  |  |  |  |  |
| Колодцевая кладка |  |  |  |  |  |  |
| Кирпично-бетонная анкерная |  |  |  |  |  |  |

ЭАЛОН ОТВЕТА

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Кладка стен облегчённых конструкций»

Заполните пустые столбцы таблицы

| Вид кладки | Материалы | Перевязка | Этажность здания | Звено | Толщина стены | Толщина стенок (вёрст) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С трёхрядными диафрагмами | Кирпич, лёгкий бетон или шлак | Трёхрядные диафрагмы | 3 этажа | «Тройка» | 510 – 580 мм | ½ кирпича |
| С уширенными швами | Кирпич, легкобетонные камни, лёгкий раствор | Многорядная система перевязки | 5 этажей | «Двойка», «пятёрка» | 380 – 510 мм | - |
| С теплоизоляционными прослойками | Кирпич, теплоизоляционный материал | Многорядная система перевязки | 5 этажей | «Двойка», «пятёрка» | 380 -510 мм | - |
| С воздушной прослойкой | Кирпич | Многорядная система перевязки | 5 этажей | «Двойка», «Пятёрка» | 380 – 510 мм | - |
| Облегчённая кирпично-бетонная с рядами в одной плоскости | Кирпич, лёгкий бетон | Прокладные тычковые ряды | 4 этажа | «Тройка» | 510 – 680 мм | ½ кирпича |
| Облегчённая кирпично- бетонная с рядами разбежку | Лёгкий бетон, кирпич | Засчёт прокладных тычковых рядов | 4 этажа | «Тройка» | 380 – 510 мм | ½ кирпича |
| Колодцевая кладка | Лёгкий бетон, кирпич, термовкладыши, засыпки | Засчёт поперечных стен | 2 этажа | «Четвёрка» | 330 – 510 мм | ½, ¼ кирпича |
| Кирпично-бетонная анкерная | Лёгкий бетон, кирпич | Засчёт тычковых кирпичей | 4 этажа | «Тройка» | 380 – 510 мм | ½ кирпича |

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Виды облегчённых кладок»

Задание:

1. Распознать виды облегчённых кладок

2. Подписать части кладок согласно нумерации

а –

б –

в –

г –

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

ЭТАЛОН ОТВЕТА

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Виды облегчённых кладок»

Задание:

1. Распознать виды облегчённых кладок

2. Подписать части кладок согласно нумерации

а – колодцевая кладка,

б – кирпично-бетонная анкерная кладка,

в – кладка с воздушной прослойкой,

г – кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит,

1 – диафрагма,

2 – "колодец", заполненный утепляющим материалом,

3 – легкий бетон,

4 – анкеры из тычков кирпича,

5 – воздушная прослойка,

6 – перевязка тычками,

7 – плитный утеплитель.

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Бутовая кладка»

Рис. Виды бутовой кладки.

- Перечислите виды бутовой кладки.

- Назовите элементы бутовой кладки, изображённые на рисунке а.

ЭТАЛОН ОТВЕТА

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Бутовая кладка»

1. Перечислите виды бутовой кладки.

а - "под лопатку";

б - под "скобу";

в - в опалубке;

г - враспор.

2. Назовите элементы бутовой кладки, изображённые на рисунке а.

1 - верстовые камни;

2 - раствор;

3 - уложенное щебнем основание;

4 - постелистые камни первого ряда.

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

Тема: «Кладка перемычек»

Перечислите кладки перемычек (а, б, в)

а –

б –

в –

Допишите предложение:

- Направление опорной плоскости (угол его отклонения от вертикали) определяют

- Центральный кирпич в нечётном центральном ряду называют

- Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по

- Положение каждого ряда кладки определяют и проверяют

КЛЮЧ К КАРТОЧКЕ-ЗАДАНИЮ

Тема: «Кладка перемычек»

Перечислите кладки перемычек (а, б, в)

а – клинчатая перемычка

б – лучковая перемычка

в – арочная перемычка

Допишите предложение:

- Направление опорной плоскости (угол его отклонения от вертикали) определяют 	шаблоном

- Центральный кирпич в нечётном центральном ряду называют     замковым

- Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по 	  шнуру

- Положение каждого ряда кладки определяют и проверяют 	шнуром и		 шаблоном-угольником