КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

- Назвать систему перевязки при кладке.

- Во сколько кирпичей выполнена кладка а, б?

- Определить конструкцию.

- Определить виды неполномерного кирпича.

- Определить размеры а, б.

- Чем проверяют горизонтальность поверхности?

- Чем проверяют вертикальность поверхности?

ЭТАЛОН ОТВЕТА

- Трёхрядная система перевязки.

- а) 21/2 х 21/2 кирпича;

б) 21/2 х 3 кирпича.

- Столб.

- 1/2 (половинка).

- а) 640 х 640 мм.

б) 640 х 770 мм.

- Правилом и уровнем, лазерным уровнем, лазерным нивелиром.

- Правилом и уровнем, отвесом, лазерным уровнем, лазерным нивелиром.