I вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вприжим»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

(а, б)

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприжим

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприжим |  | рис. а рис. б |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Каким способом выкладывают стены из кирпича на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприжим: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприжим раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |
| 4. Кладку способом вприжим ведут на: |
| Вариант ответа: | а) жёстком растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) пластичном растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) гипсовом растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) цементно-известковом растворе |  |

II вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

а, б, в

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык | — Нажатием руки осаживают кирпич до необходимой толщины шва (рис. в) | рис. а рис. б рис. в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способом применяют при кладке впустошовку? |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Каким способом ведут кладку на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены: |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 3. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 4. Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на: |
| Вариант ответа: | а) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 20-30 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 30-35 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 35-40 мм |  |

III вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича

вприсык с подрезкой раствора»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

(а, б, в)

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприсык с подрезкой раствора

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык с подрезкой раствора |  | рис. а рис. б рис. в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способ применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык с подрезкой раствора: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприсык с подрезкой раствора раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |

IV вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вполуприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис. а.

Таблица

Приём укладки кирпича способом вполуприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вполуприсык |  | рис. а |

т( II. Контрольные задания

| I. Указать способы укладки кирпича при выполнении: |
| --- |
| 1. Наружной тычковой версты с полным заполнением швов ……………... | а) вприжим |
| ………………………………………………………………………………….. | б) вприсык |
| 2. Наружной ложковой версты с полным заполнением швов …………….. | в) вприсык с |
| ………………………………………………………………………………….. | подрезкой раствора |
| 3. Внутренней ложковой или тычковой версты с неполным заполнением | г) вполуприсык |
| швов …………………… |  |
| 4. Забутки ……………… |  |
| II. Указать операции, выполняемые при кладке способом: |
| 1. Вприжим…………………………………. | а) подготовка растворной постели |
| ……………………………………………….. | б) подгребание раствора кельмой для заполнения |
| 2. Вприсык………………………………….. | вертикального шва и укладка кирпича |
| ……………………………………………….. | в) подгребание раствора гранью кирпича для |
| 3. Вприсык с подрезкой раствора…………. | заполнения вертикального шва и укладка кирпича |
| ……………………………………………….. | г) осаживание уложенного ряда |
| 4. Вполуприсык…………………………….. | д) подрезка кельмой излишков раствора |
| ……………………………………………….. |  |
| III. Без кельмы ведётся укладка кирпича …………………….... | а) вприжим |
| IV. Наибольшая производительность труда достигается при работе | б) вприсык |
| способом …………………. | в) вприсык с |
| V. Качественное заполнение швов на лицевой поверхности возможно | подрезкой раствора |
| лишь при укладке кирпича способом ………………………………… | г) вполуприсык |
| VI. Кладку забутки выполняют каменщики ………………………… | а) 2-го разряда |
|  | б) 3-го разряда |
|  | в) 4-го разряда |
|  | г) 5-го разряда |

V вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Порядный способ»

( I. Продолжить предложения

Последовательность укладки рядов кирпича можно выполнить:

- однорядным способом,

- двухрядным способом,

- У( II. Заполнить схему, пронумеровав ряды укладки кирпича при:

а) однорядном способе

б) двухрядном (порядном) способе

| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Назвать преимущества и недостатки этих способов

Преимущества:

Недостатки:

т( III. Контрольные задания

| I. Указать технологическую последовательность | а) установка и выверка порядовок |
| --- | --- |
| операций, выполняемых до укладки кирпича на слой | б) закрепление и натягивание причалок |
| раствора: ……………………………………………... | в) кладка углов и промежуточных маяков |
| ………………………………………………………….. | г) раскладка кирпича по стене |
| ………………………………………………………….. | д) подготовка растворной постели |
| II. В стенах с нечётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе |
| перевязки швов: |
| 1. Наружная верста 1-го ряда ……………………………………... | а) выкладывается тычками |
| 2. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… | б) выкладывается ложками |
| 3. Забутка 1-го и 2-го ряда ………………………………………… | в) иногда отсутствует |
| 4. Наружная верста 2-го ряда ……………………………………... |  |
| 5. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… |  |
| III. В стенах с чётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе |
| перевязки швов: |
| 1. Наружная верста 1-го ряда ……………………………………... | а) выкладывается тычками |
| 2. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… | б) выкладывается ложками |
| 3. Забутка в 1-м и 2-м ряда ………………………………………... | в) иногда отсутствует |
| 4. Наружная верста 2-го ряда ……………………………………... |  |
| 5. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… |  |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

I вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вприжим»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

(а, б)

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприжим

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприжим | — Готовится постель для 3-4 кирпичей — Ребром кельмы подгребается часть раствора с верха постели и прижимают к вертикальной грани уложенного кирпича (рис. а) — Левой рукой укладывают кирпич и прижимают его к вертикальной грани одновременно извлекая кельму (рис. б) — Осаживают и подрезают раствор | рис. а рис. б |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Каким способом выкладывают стены из кирпича на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим | + |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприжим: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см | + |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприжим раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |
| 4. Кладку способом вприжим ведут на: |
| Вариант ответа: | а) жёстком растворе | + |
|  |  |  |  |  |  |  | б) пластичном растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) гипсовом растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) цементно-известковом растворе |  |

II вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

а, б, в

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык | — Передней гранью кирпича подгребают раствор (рис. а) — Передвигая кирпич, поворачивают его и прижимают к ранее уложенным (рис. б) — Нажатием руки осаживают кирпич до необходимой толщины шва (рис. в) | рис. а рис. б рис. в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способом применяют при кладке впустошовку? |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Каким способом ведут кладку на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены: |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 3. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см | + |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 4. Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на: |
| Вариант ответа: | а) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 20-30 мм | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 30-35 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 35-40 мм |  |

III вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича

вприсык с подрезкой раствора»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис.

(а, б, в)

Таблица

Приём укладки кирпича способом вприсык с подрезкой раствора

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык с подрезкой раствора | — Подгребается раствор передней гранью кирпича для образования вертикального шва (рис. а) — Прижимается кирпич к ранее уложенным (рис. б) — Осаживается кирпич с одновременной подрезкой раствора (рис. в) | рис. а рис. б рис. в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способ применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора | + |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык с подрезкой раствора: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприсык с подрезкой раствора раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм | + |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |

IV вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Отработка приёмов укладки кирпича вполуприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  таблицы, показанном на рис. а.

Таблица

Приём укладки кирпича способом вполуприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вполуприсык | — Расстилается раствор — Кладку ведут обеими руками, подгребая раствор ребрами кирпичей с частичным заполнением вертикальных швов (рис. а) — Осаживают кирпич вровень с верстовыми рядами | рис. а |

т( II. Контрольные задания

I. Указать способы укладки кирпича при выполнении:

1. Наружной тычковой версты с полным заполнением швов а) вприжим, в) вприсык с

подрезкой раствора

2. Наружной ложковой версты с полным заполнением швов а) вприжим, в) вприсык с

подрезкой раствора

3. Внутренней ложковой или тычковой версты с неполным заполнением швов б) вприсык

4. Забутки г) вполуприсык

II. Указать операции, выполняемые при кладке способом:

1. Вприжим а) подготовка растворной постели, б) подгребание раствора кельмой для

заполнения вертикального шва и укладка кирпича, г) осаживание уложенного ряда, д) подрезка

кельмой излишков раствора

2. Вприсык а) подготовка растворной постели, в) подгребание раствора гранью кирпича для

заполнения вертикального шва и укладка кирпича

3. Вприсык с подрезкой раствора а) подготовка растворной постели, в) подгребание раствора

гранью кирпича для заполнения вертикального шва и укладка кирпича, г) осаживание

уложенного ряда, д) подрезка кельмой излишков раствора

4. Вполуприсык б) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва и укладка

кирпича, г) осаживание уложенного ряда

III. Без кельмы ведётся укладка кирпича б) вприсык, г) вполуприсык

IV. Наибольшая производительность труда достигается при работе способом б) вприсык

V. Качественное заполнение швов на лицевой поверхности возможно лишь при укладке

кирпича способом а) вприжим, в) вприсык с подрезкой раствора

VI. Кладку забутки выполняют каменщики а) 2-го разряда

V вариант

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

«Порядный способ»

( I. Продолжить предложения

Последовательность укладки рядов кирпича можно выполнить:

- однорядным способом, когда сначала выкладывают наружную версту, затем внутреннюю, после чего укладывают забутку.

- двухрядным способом, при котором вначале выкладывают наружную тычковую и ложковую вёрсты, а затем два ряда внутренней версты и забутки.

У( II. Заполнить схему, пронумеровав ряды укладки кирпича при:

а) однорядном способе

б) двухрядном (порядном) способе

| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  | 6 | 8 |
| 3 | 5 | 4 |  |  | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |

Назвать преимущества и недостатки этих способов

Преимущества: порядный способ при однорядной (цепной) системе перевязки – более простой и прочный.

Недостатки: самый трудоёмкий вид кладки, используется много неполномерного кирпича.

т( III. Контрольные задания

I. Указать технологическую последовательность операций, выполняемых до укладки кирпича на

слой раствора: а) установка и выверка порядовок, б) закрепление и натягивание причалок

в) кладка углов и промежуточных маяков, г) раскладка кирпича по стене, д) подготовка

растворной постели

II. В стенах с нечётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе

перевязки швов:

1. Наружная верста 1-го ряда а) выкладывается тычками

2. Внутренняя верста 1-го ряда б) выкладывается ложками

3. Забутка 1-го и 2-го ряда а) выкладывается тычками, в) иногда отсутствует

4. Наружная верста 2-го ряда б) выкладывается ложками

5. Внутренняя верста 1-го ряда а) выкладывается тычками

III. В стенах с чётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе

перевязки швов:

1. Наружная верста 1-го ряда б) выкладывается ложками

2. Внутренняя верста 1-го ряда б) выкладывается ложками, в) иногда отсутствует

3. Забутка в 1-м и 2-м ряда б) выкладывается ложками, в) иногда отсутствует

4. Наружная верста 2-го ряда а) выкладывается тычками

5. Внутренняя верста 1-го ряда а) выкладывается тычками