Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Александровский сельскохозяйственный колледж»

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ 05 Выполнение работ профессиям рабочих:

19727 штукатур; 12680 каменщик

по специальности СПО

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение каменных работ

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

в таблице указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по профессии:

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Производить каменные работы различной сложности. | - соответствие выбора инструментов, приспособлений, инвентаря выполняемым работам - установка средств подмащивания - приготовление строительного раствора - оценка качества каменных материалов. - подсчёт расхода каменных материалов в соответствии с требованиями - соответствие выполнения гидроизоляционных работ требованиям ППР. | Тестирование и практические работы по теме: Тема 03.01.1. Выполнение подготовительных и гидроизоляционных работ при выполнении каменных работ. Контрольная работа Проверочные работы по учебной практике. Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
| ПК 3.2. Выполнять работы по бутовой и бутобетонной кладке | - чтение чертежей каменных конструкций - выполнение приёмов кладки кирпича - выполнение способов укладки рядов - выполнение кладки стен и углов по однорядной системе перевязки - выполнение кладки стен и углов по многорядной системе перевязки - выполнение кладки столбов и простенков по трёхрядной системе перевязки - выполнение армированной кирпичной кладки - выполнение различных видов облегчённой кладки - выполнение бутовой кладки - выполнение бутобетонной кладки - выполнение смешанной кладки - выполнение перегородок из различных материалов - выполнение лицевой кладки - выполнение различных перемычек - выполнение кладки простых и сложных карнизов - выполнение различных видов декоративной кладки - устройство деформационных швов - выполнение кладки колодца для подземных коммуникаций - выполнение коллекторов и кирпичных труб | Тестирование и практические работы по теме: Тема 03.01.2. Выполнение общих каменных работ различной сложности. Контрольная работа Проверочные работы по учебной практике. Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
|  |  | Тестирование и практические работы по теме: Тема 03.01.3. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. Контрольная работа Проверочные работы по учебной практике. Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
| ПК 3.3. Выполнять такелажные и монтажные работы при возведении кирпичных зданий | - подготовка конструкций к монтажу - осуществление подъёма, установки и выверки конструкций - выполнение монтажа фундаментов - выполнение монтажа стен подвала - правильная установка металлических колонн - выполнение монтажа подкрановых балок - выполнение монтажа подстропильных и стропильных ферм - заделка стыков и заливка швов в железобетонных конструкциях | Тестирование и практические работы по теме: Тема 03.02.1 Технология монтажных работ. Контрольная работа Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
| ПК 5.4. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. | - подготовка материалов для гидроизоляционных работ - устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции каменных конструкций - правильное выполнение разметки каменных конструкций | Тестирование и практические работы по теме: Тема 03.01.1. Выполнение подготовительных и гидроизоляционных работ при выполнении каменных работ. Контрольная работа Проверочные работы по учебной практике. Квалификационный экзамен |
| ПК 5.5. Выполнять ремонт каменных конструкций | - выполнение проверки качества кирпичной кладки - правильное выполнение пооперационного контроля кладки - разборка элементов каменных конструкций - выполнение пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд - выполнение ремонта облицовки - выполнение заделки балок, трещин, стыков - укрепление каменных стен и столбов - выполнение ремонта и усиления фундаментов | Практические работы по теме: Тема 03.01.4 Выполнение контроля качества каменных работ. Проверочные работы по учебной практике. Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
|  |  | Тестирование и практические работы по темам: Тема 03.01.5. Выполнение ремонта каменных конструкций. Контрольная работа Проверочные работы по учебной практике. Экзамен по теоретическим знаниям. Квалификационный экзамен |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | - понимание сущности и социальной значимости профессии каменщик, - проявление к будущей профессии устойчивого интереса. | оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля, выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, квалификационном экзамене. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению каменных работ; - правильный выбор способов выполнения профессиональных задач | оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля, выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, квалификационном экзамене. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации - оценка и коррекция собственной деятельности - несение ответственности за принятые решения - осуществление текущего и итогового контроля выполняемых работ | оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля, выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, квалификационном экзамене. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Оценка эффективности выполняемых профессиональных задач по результатам наблюдения за работой с источниками информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Оценка качества использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - умение работать в команде - умение эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Интерпретация результатов наблюдений за эффективностью общения с учащимися и педагогами в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - готовность к выполнению воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | Оценка готовности учащегося к воинской службе на занятиях по безопасности жизнедеятельности. |

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта

| Иметь практический опыт | Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| подготовки рабочего места для выполнения каменных работ | устанавливать подмости и леса; |
| подбора состава и приготовления строительного раствора | приготавливать цементный раствор; |
| выполнения горизонтальной и вертикальной гидроизоляции каменных конструкций | выполнять вертикальную гидроизоляцию каменных конструкций; выполнять горизонтальную гидроизоляцию каменных конструкций; |
| выполнения каменной кладки стен и углов по однорядной системе перевязки | выполнять каменную кладку стен из кирпича толщиной в 1,5 кирпича и в 2 кирпича; выполнять каменную кладку стен из кирпича толщиной в 2,5 кирпича; выполнять каменную кладку прямого угла в 1,5 кирпича; выполнять каменную кладку прямого угла в 2 кирпича; выполнять каменную кладку прямого угла в 2,5 кирпича; выполнять примыкания стен толщиной в 1,5 кирпича и 2 кирпича; выполнять примыкания стен толщиной в 2,5 кирпича; выполнять пересечение стен толщиной в 1,5 кирпича и 2 кирпича; выполнять пересечение стен толщиной в 2,5 кирпича |
| выполнения каменной кладки стен и углов по многорядной системе перевязки | выполнять каменную кладку стен из кирпича толщиной в 1,5 кирпича и в 2 кирпича; выполнять каменную кладку стен из кирпича толщиной в 2,5 кирпича; выполнять каменную кладку прямого угла толщиной в 1,5 кирпича и в 2 кирпича; выполнять каменную кладку прямого угла толщиной в 2,5 кирпича; выполнять примыкание стен толщиной в 1,5 кирпича; выполнять примыкание стен толщиной в 2 кирпича; выполнять примыкание стен толщиной в 2,5 кирпича; выполнять пересечения стен толщиной в 2 кирпича; выполнять пересечения стен толщиной в 2,5 кирпича |
| выполнения каменной кладки столбов и простенков по трёхрядной системе перевязки | выполнять каменную кладку столбов из кирпича сечением 2х2,5 и 2х2; выполнять каменную кладку простенков из кирпича сечением 2х3 кирпича и 2х3,5 |
| выполнения прочих каменных работ различной сложности | выполнять каменную кладку стен из камней и мелких блоков; выполнять армированную кирпичную кладку; выполнять кладку стен облегченных конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладку; выполнять смешанную кладку; выполнять кладку перегородок из различных материалов; выполнять кладку конструкций из стеклоблоков и стеклопрофилита; выполнять облицовку стен плитами; выполнять кладку перемычек и арок; выполнять кладку сводов и куполов |
| выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня | выполнять лицевую кладку; выполнять декоративную кладку; выполнять кладку карнизов различной сложности; выполнять деформационные швы; выполнять кладку колодцев, коллекторов и труб; выполнять кирпичную кладку конструкций мостов |
| выполнение контроля качества каменных работ | контроль толщины швов каменной кладки; контроль вертикальности и горизонтальности кладки |
| выполнение ремонта каменных конструкций | выполнять пробивку и заделку отверстий и проёмов; выполнять ремонт каменных конструкций; выполнение ремонта облицовки |
| выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий | выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; выполнять монтаж ригелей, балок и перемычек; выполнять монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок; выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; выполнять монтаж оконных и дверных блоков; выполнять заделку стыков и заливку швов между конструкциями. |

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| уметь: выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки; приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; организовывать рабочее место; устанавливать леса и подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; читать чертежи и схемы каменных конструкций; выполнять разметку каменных конструкций; производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен облегченных конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных каменных материалов; выполнять лицевую кладку и облицовку стен; выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; выполнять кладку карнизов различной сложности; выполнять декоративную кладку; устраивать при кладке стен деформационные швы; выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; соблюдать безопасные условия труда; выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; монтировать ригели, балки и перемычки; монтировать лестничные марши, ступени и площадки; монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций соблюдать безопасные условия труда при монтаже; подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; проверять качество материалов для каменной кладки; контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; выполнять разборку кладки; заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки; соблюдать безопасные условия труда; | соответствие выбора инструментов, приспособлений, инвентаря выполняемым работам; соответствие подбора материалов требованиям технологии; соответствие приготовления растворной смеси требованиям организация рабочего места в соответствии с требованиями; соответствие установки лесов и подмостей требованиям организации рабочего места; соответствие условий труда правилам техники безопасности; соответствие чтения чертежей и схем требованиям нормативной документации выполнение разметки каменных конструкций в соответствии с требованиями; соответствие выполнению каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков дальнейшей отделке и соответствующим системам перевязки соответствие выполнения армированной кладки стен технологическим требованиям; соответствие кладки стен облегченных конструкций их виду и технологии; соответствие выполнения бутовой и бутобетонной кладки технологическим требованиям; соответствие выполнения смешанной кладки технологическим требованиям; соответствие кладки перегородок из различных материалов требованиям технологии; соответствие выполнения лицевой кладки и облицовки стен технологическим требованиям; соответствие кладки конструкций из стеклоблоков и стеклопрофилита требованиям технологии; соответствие условий труда при выполнении общих каменных работ правилам техники безопасности; соответствие кладки перемычек, арок, сводов, куполов технологическим требованиям соответствие кладки карнизов различной сложности технологическим требованиям; выполнение декоративной кладки в соответствии с требованиями технологии; устройство деформационных швов в соответствии с требованиями технологии; соответствие технологии кладки колодцев, коллекторов и труб переменного сечения требованиям; соответствие выполнения кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехничес-ких сооружений технологическим требованиям; соответствие условий труда правилам техники безопасности; выполнение монтажа фундаментов и стен подвалов требованиям технологии; выполнение монтажа ригелей, балок и перемычек в соответствии с требованиями технологии; выполнение монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок в соответствии с требованиями технологии; соответствие выполнения монтажа крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники технологии; соответствие выполнения монтажа панелей и плит перекрытий и покрытий технологическим требованиям; выполнение заделки стыков и заливки швов сборных конструкций в соответствии с требованиями технологии; соответствие условий труда правилам техники безопасности; подготовка материалов в соответствии с требованиями; устройство гидроизоляции в соответствии с технологическими требованиями; соответствие технологии устройства вертикальной гидроизоляции применяемым материалам; соответствие выполнения проверки качества материалов для каменной кладки нормативным требованиям; соответствие выполнения контроля системы перевязки швов, размеров и заполнения швов нормативным требованиям; правильность выполнения контроля вертикальности и горизонтальности кладки; правильность проверки соответствия каменной конструкции чертежам проекта; точность подсчёта объемов работ каменной кладки и потребность материалов в соответствии с нормативами; точность выполнения геодезического контроля кладки и монтажа соответствие технологии выполнения разборки кладки технологическим требованиям; соответствие замены разрушенных участков кладки требованиям технологии; соответствие выполнения пробивки, заделки отверстий, борозд, гнёзд, проёмов требованиям технологии; соответствие выполнения заделки концов балок и трещин технологическим требованиям; выполнение ремонта облицовки в соответствии требованиям; соответствие условий труда правилам техники безопасности; |  |
| нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления; правила организации рабочего места каменщика; виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; правила техники безопасности при выполнении каменных работ; правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; правила разметки каменных конструкций; общие правила кладки; системы перевязки кладки; порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; технологию армированной кирпичной кладки; технологию кладки стен облегченных конструкций; технологию бутовой и бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; технологию лицевой кладки и облицовки стен; технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки; технологию кладки перемычек различных видов; технологию кладки арок сводов и куполов; порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; виды декоративных кладок и технологию их выполнения; конструкции деформационных швов и технологию их устройства; технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; правила техники безопасности; требования к подготовке оснований под фундаменты; технологию разбивки фундамента; технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к заделке швов; виды монтажных соединений; технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников; технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции; виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; размеры допускаемых отклонений; порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; основы геодезии; ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; способы разборки кладки; технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; технологию заделки балок и трещин различной ширины; технологию усиления и подводки фундаментов; технологию ремонта облицовки. | правильность объяснения содержания нормокомплекта каменщика; подбор материалов для каменной кладки в соответствии с назначением и свойствами; подбор состава растворных смесей для каменной кладки в соответствии с технологическими требованиями; организация рабочего места в соответствии с требованиями СНиП правильность подбора, установки и эксплуатации лесов и подмостей; чтение чертежей и схем в соответствии с ЕСКД; разметка каменных конструкций в соответствии с правилами; знание общих правил кладки стен; правильность выполнения перевязки каменной кладки; точность выполнения порядных схем кладки; правильность выполнения армированной кирпичной кладки; соответствие выполнения стен облегчённых конструкций технологии; соответствие выполнения бутовой и бутобетонной кладки технологии; соответствие технологии смешанной кладки требованиям; соответствие кладки перегородок видам применяемых материалов; соответствие лицевой кладки и облицовки требованиям технологии; соответствие кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита технологии выполнение требований безопасности при выполнении общих каменных работ; соответствие опалубки виду арок, сводов; соответствие кладки перемычек технологическим требованиям; соответствие выполнения кладки технологии; соответствие кладки схемам порядовки карнизов; соответствие видов декоративной кладки схемам порядовок; соответствие конструкции деформационных швов требованиям технологии; соответствие кладки колодцев, труб и коллекторов технологии; соответствие кладки мостов и сооружений особенностям технологии; выполнение требований безопасности при выполнении сложных каменных работ; соответствие подготовки оснований под фундаменты требованиям; правильность разбивки фундамента; соответствие монтажа фундаментных блоков и стен подвала технологическим требованиям; соблюдение требований к заделке швов; соответствие видов монтажных соединений нормативным требованиям; соблюдение технологической последовательности при монтаже лестничных маршей, площадок, ступеней; соответствие монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков технологическим требованиям; соблюдение технологической последовательности при монтаже панелей и плит перекрытий; выполнение требований безопасности при выполнении монтажных работ; соответствие видов гидроизоляции их назначению; соответствие видов материалов технологии; соответствие свойств материалов их назначению; соответствие материалов применяемой технологии устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции; соответствие качества материалов требованиям; соответствие отклонений допускаемым размерам; правильность подсчёта объёмов каменных работ; правильность подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ; знание основ геодезии; соответствие инструмента видам разборки кладки; соблюдение последовательности разборки кладки в зависимости от способа разборки; соблюдение технологической последовательности при разборке каменных конструкций; соответствие способов разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд технологическим требованиям; соблюдение технологической последовательности при заделке балок, трещин; соблюдение технологии при усилении и подводке фундаментов; соблюдение технологической последовательности при ремонте облицовки. |  |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ

(описывается в соответствии с «Положением об итоговой и промежуточной аттестации в ОУ» и рабочим учебным планом)

### 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 05.01 Технология каменных работ | Экзамен |
| УП | Дифференцированный зачёт |
| ПП | Дифференцированный зачёт |
| ПМ 05 | Экзамен (квалификационный) |

### 1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение каменных работ» осуществляется на экзамене. Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК («Технология каменных работ»), учебной и производственной практике.

Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий, имитирующих выполняемую работу. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной практике.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (накопительная система оценивания).

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,2, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 3,8, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на зачете. Перечень заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля.

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 3,4, выполняют на зачете только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной системе.

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 3,2, выполняют все зачетные задания.

Предметом оценки освоения МДК 03.02 являются умения и знания по практическим умениям в виде отчетов по проделанным практическим работам.

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического опыта.

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе накопительной системы оценивания всех выполненных практических работ по видам работ на учебной практике и требования к их выполнению.

Предметом оценки производственной практике является приобретение практический опыта.

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией.

По окончании производственной практики обучающиеся сдают квалификационный экзамен (защищают письменную экзаменационную работу и выполняют практическую квалификационную работу).

2. Материалы для оценки сформированности общих и

профессиональных компетенций по виду профессиональной

деятельности «Выполнение каменных работ»

Тема 1.1. Выполнение подготовительных и гидроизоляционных работ

2.1. Материалы для контроля по курсу МДК

2.1.1.   Тестовое задание

на тему

«Выполнение подготовительных и гидроизоляционных работ при выполнении каменных работ».

Вариант 1

Задание 1.

Поставьте в соответствие инструмент и приспособления для каменной кладки (порядовка, кельма, швабровка, правило)  его назначению:

- приспособление для проверки лицевой поверхности кладки;

- приспособление для очистки вентиляционных каналов от выступившего раствора;

- отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой;

- приспособление для разметки рядов кладки

Задание 2.

Закончите предложение:

Часть возводимой стены, на которой в течение определённого времени выполняется определённый строительный процесс, называется…………………

Задание 3.

Поставьте в соответствие численность звена виду выполняемой кладки:  (двойка, тройка, четвёрка, пятёрка)

- колодцевая кладка (4)

- бутовая кладка фундаментов шириной до 1,2 м (3)

- кладка колодца для подземных коммуникаций (2)

- кладка столбов  и простенков (5)

Задание 4.

Выберите правильные ответы:

Вяжущее воздушного твердения – это:

А. известь;

Б. портландцемент;

В. гипс;

Г. глина

Задание 5.

Выберите правильный ответ:

Какой  заполнитель  применяют  для  рентгенозащитных штукатурок?

А. барит;

Б. жидкое  стекло;

В. церезит.

Г. кварцевый песок

Задание 6.

Перечислите виды гидроизоляции каменных конструкций:

1.

2.

3.

4.

5.

Задание 7.

Допишите предложение:  Геодезический прибор для определения относительной высоты точек или переноса горизонта на требуемые объекты – это ……………

Задание 8.

Выберите правильные ответы:

Геодезические пункты закрепляют на местности с помощью:

А. Реперов;

Б. Столбов;

В. Марок;

Г. Арматуры

Задание 9.

Выбрать правильный ответ: Толщина слоя мастики при устройстве оклеечной гидроизоляции составляет:

А.3 мм

Б.2 мм

В.5 мм

Г.4 мм

Задание 10.

Восстановите технологическую цепочку:

- Прикатывание катком

- Дополнительное промазывание мастикой

- Раскатывание рулона.

- Притирка полотнищ к основанию.

- Приклеивание одного из концов полотнища.

- Скатывание рулона.

- Прикатывание катком.

- Нанесение на поверхность мастики.

- Покрытие верхнего слоя изоляционного материала сплошным слоем мастики.

2.1.2. Лабораторные работы

Лабораторная   работа  № 1

ТЕМА:  « Определение  зернового  состава   и   группы  песка»

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: определить  зерновой  состав,  модуль  крупности  и  группы  природного  кварцевого  песка  для  строительных растворов.

МАТЕРИАЛЫ: природный  кварцевый  песок.

ПРИБОРЫ  И  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: набор  стандартных  сит  с  размерами   отверстий (мм):  2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14.

ХОД  РАБОТЫ: 1. Отбираем  пробу  речного  кварцевого  песка  1000 г  крупностью  зёрен  менее  5 мм. Для  этого  просеиваем  через  сито  с  размером  отверстий  5 мм  просеиваем  пробу  сухого  песка. Остаток  на  этом  сите  отбрасываем  и  от  просеянного  отбираем  1000 г  песка  для  последующего  просевания  через  набор  стандартных  сит.

2. Вычисляем  частные  остатки  на  стандартных  ситах.

Сначала  1000г  песка  просеиваем  через  первое  сито  2,5 мм. Взвешиваем   остаток  на  сите, г, (частный  остаток)  и  записываем.

То,  что  прошло  через  первое  сито,  просеиваем  через  второе (1,25 мм),   частный  остаток  на  нём  взвешиваем  и  записываем.

В  таком  же  порядке  просеиваем  песок  через  остальные  сита. Частные   остатки  взвешиваем  и  записываем.  Также  взвешиваем  пыль,  которая  прошла  сквозь  сито  0,14  мм.

Частные  остатки  песка  на  всех  ситах  в  граммах  пересчитываем  в  процентах,  принимая  за  100%  1000 г  песка.

3. Вычисляем  полные  остатки  в  процентах  на  всех  ситах.  Полный  остаток  на  первом  сите  равен  частному  остатку.  Полный  остаток  есть  сумма  остатка  на  данном  сите  и  остатка  на  предыдущем.

4. Вычисляем  модуль  крупности  песка  (М к) как  частное  от  деления  суммы  полных  остатков  в  процентах  на  100.

| ОСТАТКИ ПЕСКА НА СИТАХ | РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК СИТ, ММ | КОЛИЧЕСТВО ПЫЛИ, ПРО- ШЕДШЕЕ ЧЕ- РЕЗ СИТО 0,14 ММ. |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Все  полученные  данные  систематизируем  в  форме  таблицы:

6. Оформить отчёт по выполненной работе.

Лабораторная  работа  № 2

ТЕМА: «Подбор  состава  смешанного  раствора»

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  научиться  по  заданным  подвижности  и  марке  раствора подбирать  его  состав.

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ:  ВЯЖУЩЕЕ –  шлакопортландцемент  марки  300,насыпной  плотности – 1000 кг/м3; известковое  тесто  плотностью  1380  кг/м3; ЗАПОЛНИТЕЛЬ – природный  кварцевый  мелкий  песок  насыпной  плотностью  1250 кг/м3  при  влажности  5%;   ВОДА –  питьевая  обыкновенная.

ХОД  РАБОТЫ:  1. Определяем  расход  цемента  на  1 м3  песка  по  таблице

«Расход  цемента  в  зависимости  от  его  марки   и  требуемой  марки  раствора». Подсчитываем  объём   цемента  по  формуле:

V = m/р,  где

m – масса  цемента ( по  таблице принимаем 185 кг) ;

р – насыпная  плотность  цемента.

2.  Определяем  расход  известкового  теста  на  1м3  песка  по  формуле:

Vд = 0,17( 1 – 0,002 mв),  где

mв – расход  цемента  на  1 м3  песка, кг;

Находим  массу  добавки  известкового  теста  по  формуле:

mд = Vд * р, где

р – плотность  известкового  теста.

3.  Высчитываем  состав  раствора  в  частях  по  объёму  по  формуле:

( Vв/ Vв ) : ( Vд/ Vв ) : ( Vп/ Vв )  в  расчёте  на  одну  часть  цемента, где

Vв – объём  вяжущего  в м3;

Vд – объём добавки  в  м3.

Vп – объём  песка  в  м3.

4.  Аналогично  подсчитываем  состав  раствора  в  частях  по  массе:

( mв/ mв ) : ( mд/ mв ) : ( mп/ mв )  в  расчёте  на  одну  часть  цемента, где

mв – масса  вяжущего в  кг;

mд – масса  добавки  в  кг;

mп – масса  песка  в  кг.

5. Подбираем  количество  воды   по формуле: В =0,005 (mв + mд ).

| Расход вяжущего | Расход заполнителя | Расход известкового теста | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| по объёму, м3 | по массе, кг | по объёму, м3 | по массе, кг | по объёму, м3 | по массе, кг | кг |

6.  Все  данные  заносим  в  таблицу

7.Оформить отчёт.

Лабораторная  работа  № 3

ТЕМА: « Приготовление  цементного  раствора»

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: ознакомиться с методикой   приготовления  раствора  с  заданными  свойствами  в  лабораторных  условиях.

МАТЕРИАЛЫ:  портландцемент, песок  кварцевый,  вода.

# ПРИБОРЫ  И

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: лабораторная  виброплощадка,  встряхивающий  столик,  ванна  с  гидравлическим  затвором, металлическая   форма,  весы, сферическая  чашка, лопаточка для  перемешивания  раствора.

ХОД  РАБОТЫ:

- Готовим  цементно-песчаную  растворную  смесь  состава 1: 3.

Консистенция  смеси  по  расплыву  конуса   равна  106…115 мм.

В  чашку,  протёртую  влажной  тканью,  высыпаем  песок  и  цемент

(500 г  цемента, 1500 г  песку).

2. Рассчитываем  расход  воды  при  В/Ц = 0,4.

3. Заливаем  в  центр  цементно-песчаной  смеси  воду.  Когда  вода  впитается

в  смесь,  всё  перемешиваем  до  однородного  состояния  в  течение  5  мин.

4. Когда  смесь  станет  однородной,  определяем  её  консистенцию.  Раствор

загружаем  в  коническую  форму  с  воронкой,  установленную  на

встряхивающем столике  в  два  приёма (слоями  равной толщины).

Рис. 1.2. 	                                          Каждый  слой  уплотняем  штыковкой.   Встряхивающий столик и форма-конус: :	    Штыкование  производим  от  краёв  к

центру,  придерживая  форму  рукой.

1 – станина, 2 – столик,

3 – испытуемый раствор                          Излишек  раствора  срезаем  ножом  и

4 – эксцентрик                                                  металлическую  форму – конус  снимаем

вертикально  вверх.

5. Полученный  конус  цементного

раствора  встряхиваем  на  столике  30

раз.

6. Металлической  линейкой  измеряем

диаметр конуса  раствора  по  нижнему

основанию  в  двух    направлениях  и

берём  среднее значение. Консистенция

раствора  считается нормальной, если  среднее  значение  расплыва  конуса составляет  106..115 мм. Если  расплыв  конуса  менее  106  мм    или  конус  при  встряхивании  рассыпается,  то  необходимо  приготовить  новую  порцию  раствора  с  увеличенным  количеством  воды.  Если  расплыв  более  115  мм,  то  новую  порцию  раствора  готовят  с  меньшим  содержание воды.

7.  Делаем  вывод  о составе  раствора.

Лабораторная  работа   № 4

# ТЕМА: «Определение  подвижности  растворной  смеси»

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  научиться  определять  подвижность  растворной  смеси  заданной  подвижности  с  помощью  стандартного  конуса.

# МАТЕРИАЛЫ:  цемент,  песок  кварцевый,  вода.

# ПРИБОРЫ  И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:  штатив,  сосуд  для  раствора,  стандартный  конус.

ХОД  РАБОТЫ:

- Для  определения  подвижности  растворной  смеси  готовим  раствор  состава

1 : 3  заданной  подвижности  7-8 см. В  глину  насыпаем навеску  песка,  делаем  лунку  и  высыпаем  цемент.  Всё  тщательно  перемешиваем  и  наливаем  воду.  Полученную  смесь  снова  перемешиваем.

Рис. 1. Приборы для определения подвижности растворной смеси в лаборатории (а) и на рабочем месте (б): 1 - штатив; 2 - сосуд для раствора; 3 - конус; 4 - трубка; 5 - стрелка; 6 - шкала

2.Смесь  перекладываем  в  коническое  ведро  так,  чтобы  смесь  не  доходило до  краёв  ведёрка.  Смесь  штыкуем  25  раз  до  дна  стержнем  диаметром 10 – 12 мм.  Ведро  помещаем  под иглу конуса  и  доводим  её  до соприкосновения  с  раствором.  Стопорным  винтом конус  фиксируем  в  этом  положении  и по  шкале  прибора  берём  отсчёт  в  см. Смотрим, на каком делении остановилась стрелка  прибора. Допустим, стрелка остановилась на цифре 3. Отпускаем  винт  прибора  и  конус  резко  опускаем  в  растворную смесь.  Фиксируем  показания  прибора. Высчитываем  глубину  погружения  конуса  в  растворную  смесь,  для  чего  из полученного  показания  вычитаем  3.

Если  глубина  погружения  получилась  более  8  см,  то  растворную  смесь  готовим  с  меньшим  содержанием  воды  и  опыт  повторяем  заново. Если  глубина  погружения  оказалась  менее  7  см,  то   увеличиваем  количество  воды  затворения.  Если  глубина  погружения  составила  7 – 8 см,  то такая  смесь  удовлетворяет  заданным  параметрам.

3.  Делаем  вывод  о  полученной   растворной  смеси.

2.1.3 Практические работы

Практическая работа № 1

Тема: Подсчёт размера делянок для каменной кладки.

Цель работы: Научиться рассчитывать размеры каменной кладки в зависимости от трудоёмкости  кладки и сменной выработки звеньев.

Задание: Подсчитать размер делянки для звена «пятёрка» при толщине стены в 2,5 кирпича и сложной кладке.

Теоретическая часть: При возведении стен зданий звено каменщиков работает на своей делянке. Количество делянок и их размеров устанавливают в зависимости от трудоёмкости кладки и сменной выработки звеньев. Размеры делянок рассчитывают так, чтобы работающие не стесняли друг друга,  и чтобы звену не приходилось переходить в течение смены на другие делянки.  Обычно исходят из условия, что за смену кладка на делянке должна быть возведена на высоту яруса (1…1,2 м). При этом этаж должен делиться на целое число ярусов. С учётом этих условий размеры делянок, например, для простых стен толщиной 2 кирпича рекомендуются для звена «двойка» длиной 13-20 м, для звена «пятёрка» - 24 - 40 м.

Размеры делянок для звена рассчитывают по формуле

L=T/(ahN), где

L – длина делянки, м; T – общее время работы в смену, чел•ч; а – толщина стены, м; h –высота яруса, м; N – норма времени на 1 м3 кладки, чел•ч.

При расстановке звеньев по фронту работы делянки для них следует отмерять несколько большей величины, чем получается по формуле. Иначе каменщики при перевыполнении норм будут простаивать в конце смены.

По основным видам каменных работ изучены наиболее рациональные приёмы выполнения их и разработаны карты трудовых процессов, которыми рекомендуется пользоваться при организации труда рабочих.

Варианты заданий выдаются индивидуально.

Практическая работа № 2

Тема: Подсчёт объёма каменной кладки

Вариант 1

Задание

Подсчитать  примерный объём каменной кладки наружных стен изображённого здания

Ход работы:

- Подсчитать  периметр  стен  здания.

- Подсчитать площадь стен здания.

- Подсчитать примерный объём каменной кладки без учёта проёмов.

- Подсчитать примерный объём всех окон и дверей в здании

(принимаем площадь одного проёма 1 м3).

- Подсчитать объём кладки с учётом окон и дверей

Варианты заданий выдаются индивидуально.

Практическая работа № 3

Тема: Подсчёт расхода материалов для каменной кладки.

Цель работы: Научиться рассчитывать расход каменных материалов, раствора, цемента на здание (по заданию).

Задание: Подсчитать примерный расход  кирпича, раствора для каменной кладки, цемента для кладки наружных стен здания.

Справочные данные:

На 1 м3 кладки примерно требуется:

400 штук одинарного кирпича;

0,23 м3 раствора.

На 1 м3 раствора примерно требуется 300 кг цемента.

Варианты заданий выдаются индивидуально.

Варианты контрольных по профессиональному модулю ПМ 05

Тема: Выполнение подготовительных и гидроизоляционных работ при выполнении каменных работ

I вариант

- Описать назначение инструментов для каменной кладки.

- Технология устройства горизонтальной гидроизоляции.

- Организация рабочего места при кладке глухой стены.

II вариант

- Описать назначение контрольно-измерительных инструментов для

каменной кладки.

- Технология устройства вертикальной гидроизоляции.

- Организация рабочего места при кладке стены с проёмами.

III вариант

- Опишите назначение приспособлений для каменной кладки.

- Технология разметки каменных конструкций.

- Организация рабочего места при кладке столбов.