Лекция № 38

Инструменты, инвентарь используемые при устройстве гидроизоляции. Материалы, необходимые при устройстве гидроизоляции

Несмотря на появление инновационных покрытий для защиты строительных конструкций от влаги, рулонная гидроизоляция до сих пор считается одним из самых востребованных материалов данного назначения.

Ее монтаж отличается простотой, а получаемый результат обеспечивает надежную защиту поверхностей.

Область применения и типы рулонной гидроизоляции

Основное преимущество, которое отличает рулонные гидроизоляционные материалы, это их универсальность.

Изоляция такого типа может применяться для защиты следующих объектов:

Фундаменты (сборные, железобетонные, каменные).

Стены из различных материалов.

Кровельные конструкции.

Гидротехнические сооружения.

При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются следующими инструментами:

Рис.4. Инструменты и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции:

а - нож для резки рулонного материала, б - щетки для очистки рулонов, в, г - щетка и гребок для намазывания и разравнивания мастики, д - стальной гребок, е - бачок для переноса мастики, ж - ковш для разлива мастики, з - шпатель с длинной ручкой, и - то же, с короткой ручкой 
Стальными ножами (рис.4, а) разрезают рулон и щетками (рис.4, б) очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки, щеткой (рис.4, в) или гребком(рис.4, г) наносят и разравнивают мастику, стальными гребками разравнивают асфальтовую мастику (рис.4, д). В конусном бачке (рис.4, е) с крышкой переносят разогретую мастику от битумоварки к месту работы,ковшом разливают мастику. Шпателем с удлиненной ручкой приглаживают кромки полотнищ, наклеиваемых на вертикальную или наклонную поверхность (рис.4, з).Шпателем с короткой ручкой наносят, разравнивают и сглаживают мастику при заделке швов и стыков оклеечной гидроизоляции (рис.4, и).

Рис.7. Инструмент для наклеивания полотна, рулонной гидроизоляции:

а - прикаточный каток; б - шпатель с удлиненной ручкой; в - шпатель с короткой ручкой
прикаточный каток массой до 80 кг с мягкой обкладкой для разглаживания и прижатия наклеиваемых полотнищ на горизонтальную поверхность (рис.7, а); шпатель с удлиненной ручкой для приглаживания кромок полотнищ, наклеиваемых на вертикальную или наклонную поверхность (рис.26, б); шпатель с короткой ручкой для нанесения, разравнивания и сглаживания мастики при заделке швов и стыков оклеечной гидроизоляции (рис.26, в).

Потребность в средствах индивидуальной защиты и спецодежде для кровельных работ:

| Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Каски | ГОСТ 5718 | Шт. | 4 |
| Комбинезоны |  | Шт. | 4 |
| Защитные очки |  | Шт. | 2 |
| Рукавицы рабочие |  | Пар | 4 |
| Пояс предохранительный | ГОСТ Р 50849-96 | Шт. | 4 |

Рис. 5. Инвентарь для производства оклеечной гидроизоляции: а, б — бачки, в, г — тележки для транспортирования мастики и рулонных материалов

Рабочие, выполняющие гидроизоляционные работы с применением горячих мастик, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками.

Не так давно из материалов такого типа широко использовался обычный рубероид, основным достоинством которого была его низкая стоимость. Сейчас ассортимент покрытий существенно увеличился.

Условно все рулонные гидроизоляционные материалы можно разделить на следующие типы:

Оклеечная.

Наплавляемая.

Фиксируемая при помощи механического крепежа.

Каждый из данных видов материалов имеет различное строение и монтируется по различным технологиям.

Механическая фиксация рулонных материалов

В линейку материалов, фиксируемых таким способом, входит гидроизоляция рулонная битумная. По сути, это знакомый всем рубероид современного образца. Он отличается повышенной прочностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям.

Чаще всего такие материалы монтируются на следующие основания:

Дерево.

Металл, в том числе и профилированный.

Бетонные и железобетонные конструкции (правда, крепление на такую поверхность требует выполнения предварительного забуривания под крепежные элементы, поэтому в этом случае лучше применять другие типы гидроизоляции).

Рулон материала раскатывается по поверхности и прижимается к основанию при помощи специальных планок или просто фиксируется саморезами или другим типом крепежных материалов.

Оклеечная гидроизоляция

Гидроизоляция оклеечная рулонная может быть изготовлена на основе различных материалов. Самые простые виды рубероида имеют бумажное основание, более современные покрытия изготовлены с применением  различных полимеров (в том числе и полихлорвинил (ПХВ) или стеклоткань).

гидроизол – рулонный гидроизоляционный материал.

Гидроизол представляет собой не гниющее и не подверженное разрушению со временем стеловолокно, пропитанное с двух сторон битумом, смешанным с пластификатором. (рис.) Такое сочетание придаёт материалу эластичность и стойкость к растрескиванию.

Гидроизол – универсальный материал, применяемый практически для любых видов покрытий. В зависимости от назначения гидроизол изготавливают в двух вариантах:

•	 Двухсторонний гидроизол покрыт с обеих сторон полимерной защитной плёнкой, которая расплавляется в процессе нагревания рулона.( Этот материал применяют для устройства нижнего защитного слоя при двухслойной укладке гидроизоляции. Двухсторонний гидроизол применяют для гидроизоляции подвалов, фундаментов и других проблемных участков.

•	Односторонний гидроизол с одной стороны имеет посыпку из гранитной или минеральной крошки. Посыпка защищает битум от расплавления при длительном воздействии солнечных лучей.

Монтаж на различные поверхности может осуществляться при помощи специальных мастик или клеевых смесей:

Мастика на основе дегтя (чаще всего применяется для обычной толи, в последнее время используется редко).

Мастика на основе битума, в том числе и модифицированного.

Клеевые смеси на основе эпоксидных смол.

Наклейка таких рулонных материалов не требует применения специального оборудования.

Наплавляемая гидроизоляция

Один из самых современных гидроизоляционных материалов. Его основу чаще всего составляет стеклоткань, а внутренняя поверхность покрыта слоем модифицированного битума и защитной пленкой. Под воздействием высокой температуры (при монтаже используется газовая горелка) защитная пленка расплавляется, а битум становится вязким и обеспечивает приклеивание (наплавление) гидроизоляции на поверхность строительной конструкции.

Главным преимуществом изоляции такого типа считается то, что она монтируется без применения мастик или клеящих смесей. В результате образуется прочный эластичный ковер, надежно удерживающий попадающую на его поверхность влагу.