Лекция № 31

Оборудование и приспособления для ведения такелажных работ

Такелажные работы — это комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки. В отличие от обычных погрузочно-разгрузочных работ, такелажные услуги предполагают применение специальных приспособлений и механизмов. Традиционно такие работы применяются для погрузки или выгрузки крупногабаритных или тяжелых грузов, вес и конфигурация которых не дает возможности производить эти операции вручную.

Стропальщик (от англ. strop — ремень; гол. strop — петля) — рабочий, выполняющий следующие операции: 
• строповка и увязка перемещаемых грузов для их подъема, перемещения и укладки; 
• сопровождение и наблюдение за грузом при подъеме, пере¬мещении и укладке; 
• отцепка стропов на месте установки или укладки грузов; 
• укладка и складирование грузов; 
• подача сигналов крановщику или машинисту грузоподъем¬ного механизма, оборудования; 
• выбор необходимых стропов в соответствии с массой и раз¬мерами перемещаемого груза; 
• определение пригодности стропов к работе и т. п. 
Такелажник (от гол. takelage — судовые снасти: тросы, цепи, прутки, ванты, штаги, фалы, шкоты) — рабочий, выполняющий следующие работы: 
• перемещение грузов в вертикальном и горизонтальном на¬правлениях с помощью лебедок, талей, домкратов, козел, скатов; 
• сооружение настилов, стоек, временных мостков и приспо¬соблений; 
• установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов; 
• изготовление стропов; 
• опробование и испытание такелажного оборудования.

Монтажные устройства и приспособления служат для захвата (строповки) поднимаемых конструкций, временного закрепления их и выверки, организации рабочего места монтажников.

Грузозахватные устройства предназначены для строповки элементов (деталей) и крепления их к  крюку монтажного механизма. К ним относятся стропы из стальных канатов, концы которых оснащены крюками или коушами; захваты для строповки конструкций, которые не имеют монтажных петель; траверсы для подъема крупноразмерных элементов.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место: одиночные и групповые кондукторы(Одиночный кондуктор – пространственная конструкция, которая при помощи винтов закрепляется на пов-ти фун-та и выверяется), подкосы(Предназначены для временного крепления и выверки панелей стен при их монтаже.), струбцины(.Предназначена для временного крепления панелей стен при строительстве зданий различного назначения.)

Строповка, перемещение и расстроповка грузов с использованием грузоподъемных кранов производится при помощи съемных грузозахватных устройств.

В зависимости от назначения, формы, размеров, массы груза и условий производства применяются грузозахватные устройства разных типов:

с жестким (захваты и траверсы) или гибким (из кусков каната, стропы) подвесом;

ручные, автоматические, дистанционные;

поддерживающие, зажимные, притягивающие, зачерпывающие.

Грузозахватные устройства называются поддерживающими, если груз зацеплен за элементы грузозахватного приспособления и поддерживается ими. Они подразделяются:

на стропы;

траверсы;

подхваты.

Грузозахватные устройства называются зажимными, если груз зажимается элементами грузозахватного приспособления и удерживается за счет силы трения. Они подразделяются:

на клещевые;

фрикционные;

эксцентриковые.

Грузозахватные устройства называются притягивающими, если груз удерживается за счет вакуумного, магнитного или электромагнитного взаимодействия между грузозахватным приспособлением и грузом. Они подразделяются:

на вакуумные;

магнитные;

электромагнитные.

Грузозахватные устройства называются зачерпывающими, если груз зачерпывается элементами грузозахватного приспособления и размещается внутри него.

Они подразделяются:

на грейферные;

ковшовые;

совковые.

Стропы — это стальные канаты с крюками или петлями для подвески конструкций к крюку монтажного крана.

По конструкции различают стропы:
– универсальные в виде петли длиной до 20 м и грузоподъемностью до 10 т; 
– груз к крюку крана закрепляют «на удав»;
– многоветвевые, имеющие два, четыре и шесть стропов.

При подъеме конструкций четырех-ветвевым стропом («пауком») следят, чтобы нагрузка на все ветви распределялась равномерно. Шестиветвевой балансированный строп используют для монтажа плит перекрытий размером на комнату. Все виды стропов должны обеспечивать безопасность монтажа, быстроту и удобство строповки и расстроповки.

Траверса — грузозахватное приспособление, подвешенное к крюку крана, для подъема длинномерных и громоздких конструкций.

Расстроповку выполняют с перекрытия при ослабленных стропах тягой, зацепленной за проушину карабина .

Крюки стропов и траверс снабжают предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

Захваты — устройства для подъема сборных конструкций, не имеющих монтажных петель.

По конструкции захваты бывают: 
– вилочные — две стальные скобы с петлями для строповки, применяемые для монтажа лестничных маршей; 
– петлевые, имеющие конусно-цилиндрическую петлю с дебалансирной стальной планкой; их вставляют в отверстия плит перекрытий; 
– клиновые типа «ножницы», состоящие из захвата и рамочные с выдвижным пальцем и направляющей рамкой вверху, их применяют для монтажа колонн, имеющих консоли; 
– фрикционные, имеющие две раздвижные вилочные стяжки с балочками, охватывающими ствол железобетонной колонны, не имеющей консолей; 
– фрикционные, имеющие две раздвижные вилочные стяжки с балочками, охватывающими ствол железобетонной колонны, не имеющей консолей; 
– полуавтоматические, применяемые при подъеме конструкций в обхват; 
– их основной частью является такелажная скоба, при натяжении стального каната выдвижной палец сжимает пружину и освобождает строп из скобы.