Лекция № 32

Виды, назначение такелажных работ

До начала производства работ производится занятие со стропальщиками, такелажниками, крановщиками по изучению проекта производства работ и технологических карт (схем). Работы выполняются в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и других нормативных технических документов, принятых в установленном порядке, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ ( в соответствии с ГОСТ 12.3.002-76, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-76).

Работы производят квалифицированные кадры, имеющие допуск к работе в соответствии с требованиями Госгортехнадзора России. Инструктаж работников по технике безопасности проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда» 
Стропальщики и такелажники руководствуются производственными инструкциями , выдаваемыми им под расписку, и подчиняются лицам, ответственным за безопасное производство работ. Лица, ответственные за производства работ обязаны: перед началом работ обеспечить охранную зону в местах производства работ, проверить внешним осмотром исправность грузоподъемных механизмов, такелажного оборудования; проверить у работников, осуществляющих работы, наличие соответствующих удостоверений и других документов на право производства этих работ; следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, перемещения грузов соответствовал требованиям безопасного производства работ; при возникновении аварийных ситуаций немедленно прекратить работы и принять меры для устранения опасности.

Стропальщик (от англ. strop — ремень; гол. strop — петля) — рабочий, выполняющий следующие операции: 
• строповка и увязка перемещаемых грузов для их подъема, перемещения и укладки; 
• сопровождение и наблюдение за грузом при подъеме, пере¬мещении и укладке; 
• отцепка стропов на месте установки или укладки грузов; 
• укладка и складирование грузов; 
• подача сигналов крановщику или машинисту грузоподъем¬ного механизма, оборудования; 
• выбор необходимых стропов в соответствии с массой и раз¬мерами перемещаемого груза; 
• определение пригодности стропов к работе и т. п. 
Такелажник (от гол. takelage — судовые снасти: тросы, цепи, прутки, ванты, штаги, фалы, шкоты) — рабочий, выполняющий следующие работы: 
• перемещение грузов в вертикальном и горизонтальном на¬правлениях с помощью лебедок, талей, домкратов, козел, скатов; 
• сооружение настилов, стоек, временных мостков и приспо¬соблений; 
• установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов; 
• изготовление стропов; 
• опробование и испытание такелажного оборудования.

Правила такелажных работ предусматривают определенную схему их выполнения. Перед началом работ бригада такелажников должна иметь четкий план действий, с которым должен быть ознакомлен каждый член бригады, в противном случае слаженной работы не выйдет, а это не только затормозит, но и затруднит ход переезда. Также необходимо четко представлять себе степень сложности будущих такелажных работ при переезде, После этого старший специалист определяется с тем, какое оборудование и приспособления будут необходимы во время такого переезда.

Перед началом такелажных работ очень важно очистить все рабочие площади, убрать все лишние предметы, которые могут помешать ходу погрузки. Если это необходимо, иногда приходится выполнять демонтаж строений. Правила такелажных работ также предусматривают наличие необходимого уровня квалификации рабочих специалистов, которые будут поводить погрузку тяжелых предметов при переезде. Фирма "Лидер Переезда", основных профилем которой является мувинг, в том числе производственный, оказывает все виды такелажных работ любой сложности при переездах квартирных, офисных и промышленных. Специалисты компании имеют четкую схему проведения такелажных работ и все необходимое для этой цели оборудование.

Строповка — это совокупность методов обвязки и зацепки грузов для их подъема и перемещения грузоподъемными машинами (кранами).

К строповке конструкций предъявляют следующие требования:

строповые устройства, их крепление к поднимаемой конструкции и грузоподъемному крану должны быть надежными;

трудоемкость и продолжительность операции строповки и расстроповки должны быть минимальными;

использование строповых приспособлений, устройств должно быть многократным (приспособления должны быть инвентарными);

расстроповка должна производиться на расстоянии (без подъема стропальщика к месту строповки);

строповка должна исключать нарушение формы и прочности конструкции, а также ее падение и опрокидывание.