Лекция № 33-34

Последовательность управления такелажным оборудованием

Последовательность выполнения такелажных работ

Одной из сфер деятельности, где такелажные работы проводятся постоянно, является строительство. Причем такелаж – метод далеко не новый, проверенный, так сказать, веками: именно с помощью такелажного оборудования возводились египетские пирамиды и, возможно, прочие монументальные сооружения древности.

Сегодня практически все крупные строительные организации заказывают работу подобного рода, что связано с необходимостью постоянно переносить, опускать, поднимать всевозможные грузы, часто очень тяжелые, находящиеся на строительных площадках. Простым примером такелажа является установка уже готовых элементов зданий, таких как купола церкви, вес которых может достигать 500 тонн, осветительные приборы на крышу торговых центров, рекламные щиты и неоновые вывески.

По приведенным выше примерам можно понять, что такелаж в строительстве применяется для перемещения самых разнообразных грузов. В связи с этим осуществление такелажа производится с помощью различных видов техники. Например, такелаж песка, щебня и прочих сыпучих строительных материалов проводится с помощью емкостей, прикрепленных к крановому тросу или электролебедке. Крупногабаритные металлические грузы перемещают с помощью электромагнитных зажимов, надежность которых исключительно высока. Транспортировка тары – ящиков, бочек, мешков – производится посредством использования клещевых зажимов, они не дают грузу сместиться во время его транспортировки.

Качество работ при строительстве зданий резко снижается при отказе от такелажных работ –Проведение такелажных работ в строительстве требует от рабочих высокого профессионализма, в связи с чем такелаж осуществляется только опытными специалистами с применением исправной качественной техники.

Определением такелажных работ принято считать комплекс действий, направленных на подъем промышленного оборудования, а также негабаритных грузов с помощью спецоборудования и инструментов. Это могут быть стропы, тросы, инструменты, разжимы и другое оборудование, например подъемные краны, лебедки и так далее.

## Виды такелажных работ

- Бытовые грузы. Под этим понятием имеются в виду такие грузы, как мебель, крупная бытовая техника и любое другое имущество, которое перемещают во время переезда. Такие работы считаются наименее сложными и не требуют от грузчиков каких-либо специальных навыков.

- Офисное оборудование. По большому счету погрузка и перевозка офисного оборудования мало чем отличается от такелажа бытовых грузов. Но в то же время рабочим потребуется более высокий уровень подготовки, чтобы осуществлять перемещение сложной дорогостоящей оргтехники и габаритных предметов.

- Сложное оборудование. К такелажным работам этого вида можно отнести перемещение и погрузку медоборудования, а также серверного, торгового и полиграфического оборудования, которое является дорогостоящим и высокотехнологичным. Такой такелаж должен проводиться только под руководством инженера, имеющего соответствующую квалификацию. При перемещении сложного оборудования в состав бригады входят специалисты, которые прошли соответствующее обучение и знают специфику работ, а также правила эксплуатации груза.

- Сыпучие грузы. Помимо того что для работ с такими видами грузов нужны квалифицированные специалисты, понадобятся различная техника и приспособления. Например бункерные емкости, пеналы, грейферные захваты и так далее. Такое оборудование обеспечивает эффективный и качественный такелаж сыпучих грузов.

- Жидкие грузы. Работа с этим видов грузов схожа с такелажем сыпучих. Но есть одно существенное отличие. В случае аварии или другой непредвиденной ситуации жидкий груз полностью теряется, так как выливается из контейнера, в котором его перевозят. Это может нести угрозу как работникам, перевозящим его, так и окружающей среде.

- Промышленное оборудование. Этот вид требует вовлечения специальной грузоподъемной, а также транспортной техники. Специалисты, выполняющие такелажные работы промышленного оборудования, должны уметь монтировать и демонтировать его, знать основы механики, искусно владеть инструментами и применяющимся оборудованием.

- Негабаритное и тяжеловесное оборудование. Это один из самых сложных видов работ. Для такелажа такого оборудования потребуется масса разрешений на транспортировку груза. Следует учитывать сложность крепления и строповки. Для такелажа негабаритного и тяжеловесного оборудования нужны максимально квалифицированные работники и сложная спецтехника.

Строповка — это совокупность методов обвязки и зацепки грузов для их подъема и перемещения грузоподъемными машинами (кранами).

К строповке конструкций предъявляют следующие требования:

•	строповые устройства, их крепление к поднимаемой конструкции и грузоподъемному крану должны быть надежными;

•	трудоемкость и продолжительность операции строповки и расстроповки должны быть минимальными;

•	использование строповых приспособлений, устройств должно быть многократным (приспособления должны быть инвентарными);

•	расстроповка должна производиться на расстоянии (без подъема стропальщика к месту строповки);

•	строповка должна исключать нарушение формы и прочности конструкции, а также ее падение и опрокидывание.

При разработке схем строповки грузов необходимо соблюдать следующие правила:

крюки стропов должны свободно заходить в зев петли, цапфы, рымы или другого грузозахватного устройства на грузе (см. рис. 1.8);

крюки необходимо заводить с внутренней стороны изделий в сторону их центра тяжести;

изделия должны крепиться за все петли (цапфы, рымы);

ветви стропов во время подъема должны иметь одинаковое натяжение;

угол между ветвями стропов не должен превышать 90°;

неиспользованные концы стропа необходимо укреплять так, чтобы они при перемещении груза не задевали встречающиеся на пути предметы;

заведенный в монтажную петлю (цапфу, рым) крюк стропа не должен соприкасаться с поверхностью стропуемого груза.

## Сигнализация и связь при производстве стропальных работ

Для согласованной работы между стропальщиком и крановщиком применяется несколько видов сигнализации и связи.

Основным видом сигнализации, применяемой в строительстве при перемещении грузов кранами, является знаковая сигнализация (рис. 5.9), которая в свою очередь подразделяется на сигнализацию с флажками и без них.

При строповке грузов, которые находятся вне поля зрения машиниста крана, между ним и стропальщиком должна быть установлена телефонная или радиотелефонная связь. В случае ее отсутствия необходимо назначить сигнальщиков из числа обученных и квалифицированных стропальщиков.

Сигнальщик назначается лицом, ответственным за безопасное выполнение работ по перемещению грузов кранами.

Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска — желтого цвета; повязка — красного цвета; рубашка — голубого цвета.

## 5.7. Маркировка грузов и манипуляционные знаки

На всех грузах, которые по своим свойствам требуют особо внимательного обращения с ними, кроме отправительных надписей, т.е. адресов, номеров заказов и количества мест, наносится предупредительная маркировка словами или условными знаками.

Надписи и манипуляционные знаки указывают, как обращаться с грузом в пути и во время погрузочно-разгрузочных операций. На всех грузах в таре обязательно намечается вес «Брутто» и «Нетто», центр тяжести груза.

Иногда необходимы и такие надписи: «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и т.п. На отдельных грузах наносятся следующие надписи: «Боится сырости», «Боится тепла», «Боится света», «Огнеопасно» и т. п.

Надписи и знаки должны наноситься четко с двух или трех сторон груза несмывающейся краской или тщательно наклеиваться на упаковку, если они отпечатаны типографским способом на плотной бумаге.

Рис. 5.9. Знаковая сигнализация