Лекция №4

#### Каменные работы различной сложности

- Организация рабочего места каменщика

- Расстилание раствора

- Раскладка кирпича.

Организация рабочего места каменщика

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой стены и часть подмостей, в пределах которых размещают материалы, приспособления и инструмент и передвигается сам каменщик. Размещение материалов, инструментов и приспособлений на рабочем месте должно быть таким, при котором каменщик делал бы меньше всего движений. Рабочее место каменщиков состоит из трех зон (рис. 6.11): рабочей зоны 1 — свободной полосы вдоль кладки, на которой работают каменщики; зоны материалов 2 — полосы, на которой размещены кирпич, раствор и детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения; транспортной зоны 3; в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего места около 2,5 м.

Рис. 6.11. Схема размещения материалов на рабочем месте при кладке стен с проемами

1 — рабочая зона; 2 — зона материала; 3 — поддоны с кирпичом; 4 — корыто с раствором; 5— стена

При кладке кирпичных стен материалы располагают вдоль фронта в чередующемся порядке, т. е. кирпич на поддонах, раствор в ящике, затем снова кирпич на поддонах и т. д. Чтобы удобно было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3 м.

Запас кирпича на рабочем месте не должен превышать 2—4-ч потребности, а раствор должен подаваться по мере надобности.

Расстилание раствора

- Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.

- Для подачи и расстилания раствора на стене пользуются лопатой, а также совком конструкции Максименко. Вместимость совка такова, что за один прием можно подать раствор для укладки 8—10 кирпичей. При кладке перегородок толщиной полкирпича и стен облегченной конструкции для расстилания раствора применяют лоток.

- Каменщик 2-го разряда подает раствор на стенку и расстилает его грядкой. Он следит за тем, чтобы грядка раствора имела правильную форму и требуемую ширину.

- Для ложкового верстового ряда раствор расстилают растворной лопатой в виде грядки шириной 80—100 мм, для тычкового — 200—220 мм. При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют пустыми на глубину 10—15 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20—30 мм.

- При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10—15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20—25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10—12 мм. Окончательно растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки.

- При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в «корыто», образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

- При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3X4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

- На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

Раскладка кирпича

Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной. Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом. На стенах толщиной в два и более кирпича (рис. 14,а) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно оси стены; для кладки ложковых наружных верст (рис. 14,б) — стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 1/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич.

Рис. 14. Раскладка кирпича на стене.

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом. Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50-60 см от последнего кирпича укладываемой версты — так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений. При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.