ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННЫХ РАБОТ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Часть 1

Дорогие друзья!

Эта тетрадь поможет вам пополнить и закрепить знания по основам теории технология каменных работ.   В ней содержатся вопросы и задания по 17 темам производственного обучения, характеризующим особенности каменных работ.

Предлагаемые задания рассчитаны на вашу самостоятельность в учебной деятельности и предусматривает работу с учебником и дополнительной литературой. Вам предоставляется возможность высказать собственное мнение по изученной проблеме.

В поисках ответов на эти вопросы и задания,  вы сможете лучше понять главное, проконтролировать себя, выяснить, что вы знаете и умеете, а что надо еще повторить.

Желаю вам интересной работы!

Условные обозначения

(– Вопрос на размышление, вспоминание и закрепление

т(– Тест, закрепление теоретических знаний

(–  Работа с книгой, справочной литературой

У( – Упражнение

– Исследовательские и творческие задания

– Решите задачу

К  – Отгадайте кроссворд

(З/Э  –  Задание на эрудицию

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тема: «Введение в профессию. Правила безопасности  труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских»

1.1. Введение в профессию

1.2. Правила безопасности  труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских

2. Тема: «Экскурсия на стройку и промышленные предприятия по изготовлению строительных конструкций»

3. Тема: «Экскурсия на стройку и промышленные предприятия по изготовлению строительных конструкций»

4. Тема: «Ознакомление с организацией рабочего места каменщика»

5. Тема: «Инструменты, приспособления и инвентарь»

6. Тема: «Установка порядовок, натягивание причалок»

7. Тема: «Приготовление кладочных растворов заданной марки»

8. Тема: «Приготовление кладочных растворов заданной марки»

9. Тема: «Виды кладок, правила разрезки»

10. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вприжим»

11. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вприсык»

12. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вприсык с подрезкой раствора»

13. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вполуприсык»

14. Тема: «Порядный способ»

15. Тема: «Ступенчатый способ»

16. Тема: «Смешанный способ»

17. Тема: «Проверочные работы по итогам I полугодия»

1. Тема: «Введение в профессию. Правила безопасности  труда, пожарная безопасность и электробезопасность

в учебных мастерских»

1.1. Введение в профессию

Строительство является одной из важнейших отраслей материального производства. С капитальным строительством связано все области экономики, темпы   роста   производственного   потенциала   промышленности,   рост материального и культурного уровня людей.

На современном этапе капитальное строительство имеет большое значение в решении экономических и социальных задач страны. Одним из существенных резервов повышения эффективности капитального строительства является рациональное использование материально-технических ресурсов, повышения качества строительства, а также снижения затрат ручного труда при выполнении общестроительных работ.

Возрастающие объемы общестроительных работ требуют нового притока высококвалифицированных специалистов: каменщиков и печников.

(

- Что вы знаете о профессии мастер общестроительных работ. Каковы условия его труда?

(

- Какие требования предъявляют к человеку этой профессии?

- Подберите стихи,  пословицы и фразы о профессии строитель.

(

- Напишите, почему я выбрал  профессию мастер общестроительных работ.

1.2. Правила безопасности  труда, пожарная безопасность

и электробезопасность в учебных мастерских

(

- Дайте краткие определения следующим понятиям:

Техника безопасности – это

Противопожарная безопасность – это

Электробезопасность – это

К

- Составьте кроссворд по теме.

- Придумайте эмблему своей профессии, и зарисуйте её.

2. Тема: «Экскурсия на стройку и промышленные предприятия по изготовлению строительных конструкций»

Рис. 1. Конструктивная схема многоэтажного здания

(Перечислите основные архитектурно-конструктивные элементы здания:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3. Тема: «Экскурсия на стройку и промышленные предприятия по изготовлению строительных конструкций»

(

1. Дайте классификацию зданий по назначению:

а)

б)														 в)														 г)														 д)														 (

2. Дайте классификацию зданий по сроку службы:

а)

б)														 в)														 г)														 д)

е)

(

3. Дайте квалификационную характеристику каменщика 3-го разряда.

Характеристика работ –

Перечислите, что должен знать каменщик:

а)

б)														 в)														 г)														 д)

е)

Перечислите, что должен уметь каменщик:

а)

б)														 в)														 г)														 д)

е)

ж)

з)

и)

4. Тема: «Ознакомление с организацией рабочего места каменщика»

Рис. 2. Схема организации рабочего места каменщика при кладке стен

т( I. Заполнить пропуски, выбрав правильные ответы.

| I. Рабочее место каменщика включает в себя…... | а) участок стены, где производится кладка |
| --- | --- |
| ……………………………………………………….. | б) рабочую зону, где находится каменщик |
| ……………………………………………………….. | в) зону, где складируется необходимый |
| ……………………………………………………….. | запас кирпича и раствора |
| II. Указать порядок размещения материалов на рабочем месте каменщика: |
| 1. При кладке столбов – …………………………... | а) поддоны с кирпичом слева от каменщика |
| ……………………………………………………….. | б) ящики с раствором справа от каменщика |
| 2. При кладке глухих стен – …………………….… | в) ящики с раствором чередуются с |
| ……………………………………………………….. | кирпичом |
| 3. При кладке стен с проёмами напротив | г) ящики с раствором |
| простенков размещают……………………………. | д) поддоны с кирпичом |
| ……………………………………………………….. |  |
| III. Указать на плане рабочего места каменщика (см. рис. 2 б): |
| 1. Толщину выкладываемой стены……………………………………………………..мм | а) 400 |
| 2. Ширину рабочей зоны………………………………………………………………..мм | б) 510 |
| 3. Ширину зоны складируемых материалов…………………………………………..мм | в) 700 |
| 4. Расстояние между поддонами с кирпичом и ящиками с раствором………………мм | г) 1600 |
| IV. Производительность труда каменщика | а) наличие необходимого запаса кирпича |
| зависит от правильной организации рабочего | и раствора |
| места, т.е. …………………………………………. | б) рационального размещения кладочных |
| ……………………………………………………….. | материалов (кирпича, раствора) |
| ……………………………………………………….. | в) поддержания чистоты и порядка в |
| ……………………………………………………….. | процессе кладки |

У( II. Дополните схему.

У( III. Установите соответствие колонок, соединив стрелками подписи и эскизы.

Организация рабочего места

каменщика при выполнении

кладки простенков

(

Организация рабочего места

каменщика при выполнении

кладки глухих участков стен

(

Организация рабочего места

каменщика при выполнении

кладки столбов

(

Организация рабочего места

каменщика при выполнении

кладки углов стен

(

5. Тема: «Инструменты, приспособления и инвентарь»

У(

- Заполнить пропуски в табл. 1.

Таблица 1

Инструменты, приспособления и инвентарь

для производства кирпичной кладки

| Инструменты | Приспособления | Инвентарь |
| --- | --- | --- |
| для производства кладки | для контроля качества кладки |  |  |
| ………………………. | ………………………. | ………………………… | ………………………. |
| ………………………. | ………………………. | ………………………… | Контейнеры для кирпича |
| ………………………. | ………………………. | ………………………… | ………………………. |
| ………………………. | ………………………. | ………………………… | ………………………. |
| Швабровка | ………………………. | Инвентарный короб | ………………………. |

т( II. Заполнить пропуски, выбрав правильные ответы.

| I. Указать инструменты, необходимые каменщику при кладке: |  |
| --- | --- |
| 1. Наружной версты – ……………………………………………............... | а) кельма |
| ………………………………………………………………………………. | б) молоток-кирочка |
| 2. Наружной версты под штукатурку –…………………………………… | в) расшивка |
| ………………………………………………………………………………. | г) растворная лопата |
| 3. Забутки – ……………………………………………................................ | д) складной метр |
| II. Назвать приспособления, используемые каменщиком при кладке: |  |
| 1. Глухого участка наружной стены –……………………………………. | а) порядовки |
| ………………………………………………………………………………. | б) причальные скобы |
| 2. Участка стены с проемами –……………………………………………. | в) шнур причалка |
| ………………………………………………………………………………. | г) правило |
|  | д) разметочные шаблоны |
| III. При кладке простенков используют инвентарь: | а) растворный ящик |
| ……………………………………………………………………………….. | б) контейнер для кирпича |
| IV. Для проверки качества выложенного простенка необходим……… | в) уровень |
| ……………………………………………………………………………….. | г) метр складной |
|  | д) отвес |

К III. Отгадайте кроссворд.

|  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По горизонтали: |
| 1 | Приспособление, которое используют для сортировки кирпича |
| 2 | Приспособление, П-образной формы закрепляющееся в швах кладки |
| 3 | Инструмент, предназначенный для проверки лицевой поверхности кладки |
| 4 | Инструмент, используемый для разметки и проверки проёмов и простенков |
| 5 | Инструмент, для рубки и тёски кирпича |
| 6 | Инвентарь, используемый для подачи кладочного раствора |
| 7 | Инструмент, для подачи, расстилания и перемешивания раствора |
| 8 | Инструмент, для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов |
| 9 | Инвентарь, используемый при подаче стеновых материалов к рабочему месту |
| 10 | Инструмент, служащий для контроля правильности углов кладки |
| 11 | Инструмент, используемый для разметки и проверки элементов кладки |
| 12 | Инструмент, для обработки и уплотнения фасадных швов |
| 13 | Инструмент, для проверки вертикальности элементов кладки |
|  | По вертикали: |
| 1 | Определённый набор инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов и средств механизации называют (…) |

У( IV. Укажите название и назначение приведённых в табл. 2  инструментов.

Таблица 2

| Наименование | Эскиз | Назначение | Наименование | Эскиз | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственный инструмент | Контрольно-измерительный инструмент |
| Растворная лопата |  | Перелопачивание, подача и расстилание раствора | Уровень |  | Проверка вертикальности и горизонтальности кладки |
| Швабровка |  | Предназначена для очистки от выступившего из швов раствора и затирки внутренней поверхности вентиляционных и дымовых каналов в кирпичной стене или трубе | Правило |  | Проверка качества кирпичной кладки |

6. Тема: «Установка порядовок, натягивание причалок»

( I. Дайте определение понятию:

Порядовками называют

У( II. Заполнить пустые столбцы табл. 3

Таблица 3

Классификация конструкций порядовок

| По материалу | По месту установки | По высоте | По способу крепления |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 3. Схема установки порядовок (А, Б, В – места возможной установки порядовок)

т( III. Заполнить пропуски, выбрав правильные ответы.

| I. Разместить порядовки на отмеченных буквами местах (рис. 3): |
| --- |
| А………………………………………………………. | а) установка угловой порядовки |
| Б……………………………………………………….. | б) установка промежуточной порядовки |
| В………………………………………………………. | в) где установка порядовки не обязательна |
| II. Подсчитать количество установленных на рис. 3 порядовок: |
| 1. Угловых……………………………………………. | а) две |
| 2. Промежуточных…………………………………... | б) четыре |
| V. Указать последовательность выполнения | а) устранение провисания причалок |
| подготовительных операций до начала кирпичной | б) натягивание и закрепление причалок |
| кладки:………………………………………………………. | в) выверка и закрепление порядовок |
| ………………………………………………………… | г) определение мест установки порядовок |
| III. Кирпичная кладка с применением шнуров- | а) выдержать заданную толщину |
| причалок, закреплённых к выверенным порядовкам, | горизонтальных швов |
| помогает каменщику:…………………………………… | б) обеспечить прямолинейность |
| ………………………………………………………… | выкладываемых рядов |
| ………………………………………………………… | в) повысить производительность труда |
| ………………………………………………………… | г) улучшить качество выкладываемых |
| ………………………………………………………… | конструкций |

(IV. Укажите грани кирпича.

( V. Дайте название каждому кирпичу.

Рис. 4. Кирпичи:

;   			;   			;

У( VI.  Назовите толщину кладки.

а) определить толщину стены

б) во сколько кирпичей выполнена кладка?

У( VII. Назовите, элементы  крепления промежуточной деревянной порядовки к кладке.

Рис. 5. Крепление порядовки к кладке

а –

б –

в –

7. Тема: «Приготовление кладочных растворов

заданной марки»

( I. Дайте определение понятию:

Строительный раствор –

У(II. Вставьте в кластер марки растворов для возведения каменных конструкций.

т( III. Внимательно прочитайте вопрос, правильные ответы отметьте знаком +

- Что означает численное соотношение 1 : 3:

а)  одна часть заполнителя и три части вяжущего вещества

б)  одна часть вяжущего вещества и три части заполнителя

в)  одна часть заполнителя и три части наполнительного вещества

г)  одна часть вяжущего вещества и три части вяжущего вещества

- Численное соотношение 1 : 2 при хорошей пластичности берётся при:

а)  глиняном растворе

б)  известковом растворе

в)  гипсовом

г)  известково-гипсовом

- Известковые, цементные и сложные растворы наносят:

а)  руками

б)  инструментом

в)  в голицах

г)  распылителем

(З/Э  IV. Впишите в клеточки названия вяжущих и заполнителей.

У( V. Расшифруйте сокращение и напишите название полностью.

(СНиП)

С

Н

и

П

(ГОСТ)

ГО

СТ

VI. Пример. Требуется определить расход материалов на один замес для приготовления раствора. Соотношение 1 : 3. Цемента 5 кг. Сколько нужно песка?

Решение:

Ответ:

VII. Пример. Требуется определить расход материалов на один замес для приготовления раствора. Соотношение 1 : 3. Песка 21  кг. Сколько нужно цемента?

Решение:

Ответ:

8. Тема: «Приготовление кладочных растворов

заданной марки»

( I. Дайте определения понятиям:

Вяжущие вещества –

Заполнитель –

У( II. Заполните схему «Классификация строительных растворов». В пустых прямоугольниках напишите, как классифицируют строительные растворы по указанным признакам.

III. Пример. Требуется определить расход материалов на один замес для приготовления раствора состава 1 : 1 : 8. Вместимость барабана растворосмесителя 150 л.

Решение:

У( IV. Выбрать из предложенных операций, необходимые рабочие операции и последовательность их при кладке стен из кирпича. Заполните алгоритм последовательности  операций.

- Установка порядовок

- Сортировка кирпича

- Подача и раскладка кирпичей на стене

- Натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов

- Перелопачивание раствора в ящике

- Укладка наружной версты

- Подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту

- Расстилание раствора под внутреннюю версту

- Расстилание раствора под забутку

- Укладка внутренней версты

- Проверка правильности выложенного ряда кладки

- Укладка забутки

Процесс кирпичной кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в такой последовательности:

9. Тема: «Виды кладок, правила разрезки»

( I. Дайте определение понятию:

Кладка –

Рис. 5. Виды каменной кладки и её элементы:

а – из кирпича, б – из керамического камня, в – из мелких блоков;

1 – кирпич уложенный ложком, 2 – кирпич уложенный тычком,

3 – вертикальный поперечный шов, 4 – вертикальный продольный шов, 5 – горизонтальный швы, 6 – тычковая верста, 7 – ложковая верста, 8 – забутка

Рис. 6. Распределение давления в кладке (показано стрелками):

1 – железобетонная подушка, распределяющая нагрузку,

2 – железобетонная балка с сосредоточенной нагрузкой

т( II. Заполнить пропуски, выбрав правильные ответы.

| I. Изучить рис. 5 б и указать: |
| --- |
| 1. Правила разрезки, обеспечивающие совместную работу | а) кладка была выполнена |
| камней и равномерное распределение давления в кладке, | горизонтальными рядами |
| предусматривают, чтобы:…………………………………… | б) продольные и поперечные швы |
| ………………………………………………………………… | разделяли отдельные камни |
| ………………………………………………………………… | в) вертикальные швы смежных |
| ………………………………………………………………… | рядов были смещены |
| 2. Количество камней, уложенных в верхнем тычковом ряду кладки………………... | а) два |
| 3. Количество камней, уложенных в верхнем ложковом ряду кладки………………... | б) три |
|  | в) четыре |
|  | г) пять |
| 4. Напряжённое состояние в кладке (см. рис. 5) | а) собственного веса кладки |
| возникло от……………………………………………... | б) давления вышележащих конструкций |
| II. От каких основных факторов зависит: |
| 1. Прочность кладки……………………………….. | а) от вида каменных материалов и раствора |
| ……………………………………………………….. | б) от качества работы |
| 2. Устойчивость кладки……………………………. | в) от соблюдения правил разрезки |
| ……………………………………………………….. | г) от величины горизонтальной нагрузки |
| ……………………………………………………….. | д) от высоты конструкции |
| III. Увеличение сил сжатия вызывает в кладке: |
| 1. Появление трещин на высоту нескольких рядов характеризует …………………… | а) первую |
| стадию разрушения | б) вторую |
| 2. Расслоение на отдельные столбики характеризует ……..……. стадию разрушения | в) третью |
| 3. Полное разрушение характеризует ……………….….. стадию разрушения |  |

т( III. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

- Какое из правил разрезки определяет необходимость перевязки швов:

а) первое правило разрезки

б) второе правило разрезки

в) третье правило разрезки

г) четвёртое правило разрезки

- Укажите правильный размер обыкновенного кирпича:

а) 260–130–65

б) 250–120–65

в) 260–120–65

г) 250–125–65

- Грань кирпича, которую кладут на раствор называют:

а) постелью

б) ложком

в) тычком

г) ребром

- Вёрстами кладки называют:

а) ряд кирпичей

б) камни с одной стороны кладки

в) крайние ряды кирпичей или камней в ряду кладки

г) ложковые или тычковые ряды кладки

- Какова толщина горизонтального шва:

а) 10–15 мм

б) 10 мм

в) 12 мм

г) 8–10 мм

- Какова толщина вертикального шва:

а) 10–15 мм

б) 10 мм

в) 12 мм

г) 8–10 мм

- Какая толщина стены в мм, если кладку вели в 21/2  кирпича:

а) 750

б) 900

в) 870

г) 640

- Какая толщина стены в мм, если кладку вели в 31/2  кирпича:

а) 750

б) 900

в) 870

г) 640

- Из кирпича толщиной 65 мм на 1 м кладки по высоте приходится:

а) 10 рядов

б) 11 рядов

в) 12 рядов

г) 13 рядов

- Из кирпича толщиной 88 мм на 1 м кладки по высоте приходится:

а) 10 рядов

б) 11 рядов

в) 12 рядов

г) 13 рядов

10. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вприжим»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  табл. 4, показанном на рис.

(7 а, б).

Таблица 4

Приём укладки кирпича способом вприжим

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприжим |  | рис. 7 а рис. 7 б |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Каким способом выкладывают стены из кирпича на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприжим: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприжим раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |
| 4. Кладку способом вприжим ведут на: |
| Вариант ответа: | а) жёстком растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) пластичном растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) гипсовом растворе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) цементно-известковом растворе |  |

11. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  табл. 5, показанном на рис.

(8 а, б, в).

Таблица 5

Приём укладки кирпича способом вприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык |  | рис. 8 а рис. 8 б рис. 8 в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способом применяют при кладке впустошовку? |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Каким способом ведут кладку на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены: |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 3. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 4. Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на: |
| Вариант ответа: | а) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 20-30 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 30-35 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 35-40 мм |  |

12. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича

вприсык с подрезкой раствора»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  табл. 6, показанном на рис.

(9 а, б, в).

Таблица 6

Приём укладки кирпича способом вприсык с подрезкой раствора

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вприсык с подрезкой раствора |  | рис. 9 а рис. 9 б рис. 9 в |

т( II. Внимательно прочитайте вопрос, правильный ответ отметьте знаком +

| 1. Какой способ применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов: |
| --- |
| Вариант ответа: | а) вприжим |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) вприсык |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) вприсык с подрезкой раствора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) вполуприсык |  |
| 2. Какова осадка конуса при укладке кирпича способом вприсык с подрезкой раствора: |
| Вариант ответа: | а) 7-9 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-12 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 12-13 см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 13-14 см |  |
| 3. Способом вприсык с подрезкой раствора раствор расстилают с отступом от лица стены на: |
| Вариант ответа: | а) 8-10 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) 10-15 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в) 15-20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г) 20-25 мм |  |

К III. Отгадайте кроссворд.

|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По горизонтали: |
| 1. | Контрольно-измерительный инструмент |
| 2. | Отфугованная деревянная рейка сечением 38х80 мм |
| 3. | Инструмент, служащий для проверки вертикальности стен |
| 4. | Способ кладки |
| 5. | Боковые длинные грани кирпича |
| 6. | Боковые короткие грани кирпича |
| 7. | Стальная лопатка с деревянной ручкой |
|  | По вертикали: |
| 1. | Инструмент, используемый при рубке кирпича |
| 2. | Способ кладки |
| 3. | Способ кладки в забутку |
| 4. | Кладка под штукатурку |
| 5. | Стальной держатель |
| 6. | Вяжущий строительный материал |
| 7. | Заполнитель в растворе |

13. Тема: «Отработка приёмов укладки кирпича вполуприсык»

У( I. Опишите порядок укладки кирпича в пустом столбце  табл. 7, показанном на рис. 10.

Таблица 7

Приём укладки кирпича способом вполуприсык

| Наименование | Порядок укладки | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Вполуприсык |  | рис. 10 |

т( II. Контрольные задания.

| I. Указать способы укладки кирпича при выполнении: |
| --- |
| 1. Наружной тычковой версты с полным заполнением швов ……………... | а) вприжим |
| ………………………………………………………………………………….. | б) вприсык |
| 2. Наружной ложковой версты с полным заполнением швов …………….. | в) вприсык с |
| ………………………………………………………………………………….. | подрезкой раствора |
| 3. Внутренней ложковой или тычковой версты с неполным заполнением | г) вполуприсык |
| швов …………………… |  |
| 4. Забутки ……………… |  |
| II. Указать операции, выполняемые при кладке способом: |
| 1. Вприжим…………………………………. | а) подготовка растворной постели |
| ……………………………………………….. | б) подгребание раствора кельмой для заполнения |
| 2. Вприсык………………………………….. | вертикального шва и укладка кирпича |
| ……………………………………………….. | в) подгребание раствора гранью кирпича для |
| 3. Вприсык с подрезкой раствора…………. | заполнения вертикального шва и укладка кирпича |
| ……………………………………………….. | г) осаживание уложенного ряда |
| 4. Вполуприсык…………………………….. | д) подрезка кельмой излишков раствора |
| ……………………………………………….. |  |
| III. Без кельмы ведётся укладка кирпича …………………….... | а) вприжим |
| IV. Наибольшая производительность труда достигается при работе | б) вприсык |
| способом …………………. | в) вприсык с |
| V. Качественное заполнение швов на лицевой поверхности возможно | подрезкой раствора |
| лишь при укладке кирпича способом ………………………………… | г) вполуприсык |
| VI. Кладку забутки выполняют каменщики ………………………… | а) 2-го разряда |
|  | б) 3-го разряда |
|  | в) 4-го разряда |
|  | г) 5-го разряда |

(III. Назовите формы швов кладки.

________________   ________________   _______________   ________________

У( IV. Напишите последовательность действий (1-4) способом вприжим.

| Кладка способом вприжим тычкового ряда наружной версты | Кладка способом вприжим ложкового ряда наружной версты |
| --- | --- |
| Рис. 11. Способ вприжим | 1. 2. 3. 4. |  | 1. 2. 3. 4. |

У( V. Напишите последовательность действий (1-3) способом вприсык.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Кладка способом вприсык ложкового ряда наружной версты:

1.

2.

3.

Кладка способом вприсык тычкового ряда наружной версты:

1.

2.

3.

Рис. 12. Способ вприсык

У( VI. Назовите операции при кладке забутки.

Рис. 13. Кладка забутки способом вполуприсык:

а –

б –

1-2  –

14. Тема: «Порядный способ»

( I. Продолжить предложения.

Последовательность укладки рядов кирпича можно выполнить:

- однорядным способом,

- двухрядным способом,

У( II. Заполнить схему, пронумеровав ряды укладки кирпича при:

а) однорядном способе

б) двухрядном (порядном) способе

| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Назвать преимущества и недостатки этих способов

Преимущества:

Недостатки:

т( III. Контрольные задания.

| I. Указать технологическую последовательность | а) установка и выверка порядовок |
| --- | --- |
| операций, выполняемых до укладки кирпича на слой | б) закрепление и натягивание причалок |
| раствора: ……………………………………………... | в) кладка углов и промежуточных маяков |
| ………………………………………………………….. | г) раскладка кирпича по стене |
| ………………………………………………………….. | д) подготовка растворной постели |
| II. В стенах с нечётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе |
| перевязки швов: |
| 1. Наружная верста 1-го ряда ……………………………………... | а) выкладывается тычками |
| 2. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… | б) выкладывается ложками |
| 3. Забутка 1-го и 2-го ряда ………………………………………… | в) иногда отсутствует |
| 4. Наружная верста 2-го ряда ……………………………………... |  |
| 5. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… |  |
| III. В стенах с чётным числом полукирпичей по толщине при однорядной (цепной) системе |
| перевязки швов: |
| 1. Наружная верста 1-го ряда ……………………………………... | а) выкладывается тычками |
| 2. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… | б) выкладывается ложками |
| 3. Забутка в 1-м и 2-м ряда ………………………………………... | в) иногда отсутствует |
| 4. Наружная верста 2-го ряда ……………………………………... |  |
| 5. Внутренняя верста 1-го ряда …………………………………… |  |

У( IV. Опишите порядок раскладки  кирпича в столбце пояснения табл. 8.

Таблица 8

Приём раскладки кирпича

| Толщина стены | Пояснения | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| 2-2,5 кирпича рис. 14 (а, б) |  | а) б) рис. 14 (а, б) |
| 1,5 кирпича рис. 15 (а, б) |  | а) б) рис. 15 (а, б) |
| 1 кирпич рис. 16 (а, б) |  | а) б) рис. 16 (а, б) |
| Перегородки рис. 17 |  | рис. 17 |

15. Тема: «Ступенчатый способ»

( I. Закончите  предложение.

При ступенчатом способе сначала выкладывают наружную версту, состоящую из тычкового и пяти ложковых рядов,

У( II. Заполнить схему, пронумеровав ряды укладки кирпича при ступенчатом способе и пятирядной перевязке.

(III. Назвать преимущества.

Преимущества:

(IV. Назвать максимальную высоту ступени.

У( V. Назовите операции при кладке кирпичей.

Рис. 18. Кладка кирпичей:

а -

б -

К VI. Отгадайте кроссворд.

|  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | По горизонтали: |
| --- | --- |
| 1. | Какой ряд в кладке начинают первым |
| 2. | Ряд кирпичей, уложенный с наружной стороны стены, называют (…) верста |
| 3. | Камни, уложенные между верстами |
| 4. | Кирпичи, применяемые для кладки в 3/4 |
| 5. | Кирпичи, применяемые для кладки в 1/4 |
| 6. | Кирпичи, применяемые для кладки в 1 |
| 7. | Кирпичи, применяемые для кладки в 1/2 |
| 8. | Система перевязки для выкладывания столбов |
| 9. | Наиболее распространённая система перевязки |
| 10. | Деревянная или металлическая рейка, на которой отверстиями размечены ряды кладки |
|  | По вертикали: |
| 1. | Ряд кирпичей, уложенный с внутренней стороны стены, называют (…) верста |

16. Тема: «Смешанный способ»

( I. Закончите  предложение.

При смешанном способе кладку на высоту 0,6…0,8 м ведут порядно,

У( II. Заполнить схему, пронумеровав ряды укладки кирпича при смешенном способе и пятирядной перевязке.

( III. Закончите предложенные фразы:

а) определённый порядок в чередовании тычковых и ложковых рядов называют

б) смещение вертикальных швов в смежных рядах кладки называют

в) указать причины, влияющие на прочность кладки и зависящие от квалификации каменщика:

т( IV. Контрольные задания.

| I. Указать технологическую последовательность операций, выполняемых до укладки |
| --- |
| рядов кирпича по многорядной системе перевязки швов: |
| 1. Вначале ………………………………………….. | а) устанавливают и выверяют порядовки |
| 2. Затем ……………………………………………... | б) закрепляют и натягивают причалки |
| 3. После чего ……………………………………….. | в) выкладывают угловые и промежуточные |
| 4. …………………………………………………….. | маяки-штрабы |
| 5. …………………………………………………….. | г) раскладывают по стене кирпича |
|  | д) расстилают раствор |
| II. Назвать последовательность укладки рядов кирпича различными способами: |
| 1. Порядным: сначала выкладывают ……………... | а) ряд наружной версты |
| …………………. затем ……………………………. | б) шесть рядов наружной версты |
| 2. Ступенчатым: сначала выкладывают ………….. | г) ряд внутренней версты вместе с забуткой |
| …………………. затем ……………………………. |  |
| 3. Смешанным: в нижних ярусах вначале |  |
| выкладывают ………………. затем ………………. |  |
| а в верхних ярусах ………………. и ……………… |  |
| III. Кладка по многорядной системе перевязки швов выполнена на высоту | а) порядным |
| двенадцати рядов (462 мм), дальше она продолжается ………………………….. | б) ступенчатым |
| способом | в) смешанным |

У( V. Установите соответствие колонок, соединив стрелками операции и эскизы.

Приёмы кладки

1 операция (

2 операция (

3 операция (

17. Тема: «Проверочные работы по итогам I полугодия»

Т( I. Из предложенных ответов выбрать верный вариант, подчеркнув его.

- Какая система перевязки швов является самой прочной?

а) трехрядная

б) однорядная

в) многорядная

2. По какой системе перевязки швов выполняют кладку столбов?

а) трехрядная

б) однорядная

в) многорядная

3. Угольник – это…

а) производственный инструмент

б) контрольно-измерительный инструмент

в) приспособление

4. Какой природный каменный материал можно использовать без предварительной обработки?

а) гранит

б) мрамор

в) бутовый камень

5. Самая маленькая грань кирпича называется…

а) ложок

б) тычок

в) постель

6. Средняя толщина вертикальных швов…

а) 8 мм

б) 10 мм

в) 12 мм

7. Повышенные теплоизоляционные свойства имеет кладка…

а) по трехрядной системе перевязки швов

б) по однорядной системе перевязки швов

в) по многорядной системе перевязки швов

8. Ширина рабочего места каменщика должна быть…

а) не менее 1,5 м

б) не менее 2,5 м

в) не менее 3,5 м

9. Ящик с раствором располагают…

а) перед глухим участком стены

б) перед проемом

в) произвольно

10. При кладке впустошовку раствор на стене расстилают с отступом от наружной грани стены…

а) 1…1,5 см

б) 1,5…2 см

в) 2…2,5 см

11. При укладке кирпича ступенчатым способом сначала выкладывают несколько рядов…

а) наружной версты

б) внутренней версты

в) забутки

13. Для укладки тычковых рядов кирпич раскладывают…

а) произвольно

б) параллельно оси стены

в) перпендикулярно оси стены

15. Оптимальная высота яруса составляет…

а) 1,0 м

б) 1,2 м

в) 1,4 м

У( II. Назовите элементы кирпичной кладки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

У( III. Установите соответствие колонок, соединив стрелками подписи и эскизы.

Однорядная система

перевязки швов (

Трёхрядная система

перевязки швов (

Многорядная система

перевязки швов (

У( IV.  Подпишите рисунки в табл. 9.

Таблица 9

| Рис. 19. Основные части кирпича: 1 – 2 – 3 – а – б – в – | Рис. 20. Рис. 21. | Рис. 22: 1 – 2 – 3 – |
| --- | --- | --- |
| Рис. 23-1. | Рис. 23-2. | Рис. 23-3. |
| Рис. 23-4. | Рис. 23-5. | Рис. 23-6. |
| Рис. 24. Кладка вприжим: 1 – 2 – 3 – | Рис. 25. Кладка вприсык: 1 – 2 – 3 – | Рис. 26. Расшивка швов: 1 – 2 – 3 – |

У( V. Заполните схему, записав определения «Систем перевязок» в пустые квадраты.

Самооценка                                            Оценка

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

# Text boxes

Участок кладки вместе с установленными рядом поддонами с кирпичом,

ящики раствора и подмостями образуют рабочее место каменщика

Рабочее место каменщика ширина 2,5-2,6 метра

Зона свободная

Зона складирования

Зона рабочая

Марки растворов

Строительные растворы

Классифицируют по

По основному назначению

По применяемым вяжущим

По средней плотности

Системы перевязок

Однорядная

Многорядная

Трёхрядная

Пятирядная