Тест № 10

Кладка из керамических и бетонных камней.

- Какой используется вид перевязки кладки из камней с поперечными щелевидными пустотами?

а) цепная

б) трехрядная

в) многорядная

- Какой используется вид перевязки кладки из камней с продольными щелевидными пустотами?

а)однорядная

б) трехрядная

в) многорядная

г) одно- или многорядная перевязка с укладкой тычкового ряда через два ложковых

- Укажите, последовательность кладки тычковой наружной версты из керамических пустотелых камней.

а) раствор, выжатый 3-4 тычками, подрезывается кельмой и сбрасывается на кладку.

б) каменщик второго разряда расстилает на стене под наружную версту, грядку раствора на длину 700-800 мм, отступив от края стены

в) каменщик 4-го разряда разравнивает кельмой раствор на постели, берет камень рукой за ложковые грани, наклоняет его и набрасывает раствор на ложковую грань камня

г) каменщик 2-го разряда наверстывает камни тычками на обрез стены у внутреннего края, раскладывая их на ложковые грани на расстоянии 50-60 мм один от другого

д) поддерживая камень кельмой, подносит его к месту укладки, поворачивая постелью вниз и плотно прижимает к ранее уложенному, осаживая нажимом руки.

- Укажите, последовательность кладки тычковой внутренней версты из керамических пустотелых камней.

а) каменщик 4-го разряда разравнивает раствор кельмой на кладке и подготовленных камнях, кладет камень так, чтобы его грань с раствором заняла вертикальное положение

б) камни наверстывают вплотную один к другому, тычками на внутренней версте стены с небольшим отвесом

в) каменщик 4-го разряда прижимает укладываемый камень к ранее уложенным и осаживает его нажимом руки

г) каменщик 2-го разряда расстилает на стене под внутреннюю версту грядку раствора и такую же грядку на наверстанные камни.

- Укажите, последовательность кладки ложковой наружной версты из керамических пустотелых камней.

а) каменщик 4-го разряда, разравняв раствор по постели для укладки двух и трех камней

б) каменщик 4-го разряда опускает камень на постель, плотно прижимая его к ранее уложенному и осаживая нажимом руки

в) каменщик 2-го разряда наверстывает ложками на внутренней половине стены, раскладывая их пустотами вверх

г) каменщик 4-го разряда после укладки двух , трех камней подрезает кельмой выступивший из швов раствор и сбрасывает его на кладку.

- Укажите, последовательность кладки ложковой внутренней версты из керамических пустотных камней.

а) каменщик 2-го разряда следующую грядку раствора накладывает на наверстанные камни

б) каменщик 4-го разряда разравнивает раствор по пастели и укладывает камни так, чтобы его грани с раствором заняли вертикальное положение

в) каменщик 2-го разряда наверстывает насухо на обрез стены у внутреннего края и лопатой расстилает грядку для раствора для образования постели между наружной верстой кладки и наверстанными камнями

г) каменщик 4-го разряда прижимает укладываемый камень к ранее уложенным и осаживает его нажимом руки

- Укажите, толщину горизонтальных швов кладки из пустотелых керамических камней.

а) не более 15 мм и не менее 10 мм

б) не более 15мм и не менее 8 мм

- Укажите, толщину вертикальных швов кладки из пустотелых керамических камней.

а) не более 15 мм и не менее 10 мм

б) не более 15мм и не менее 8 мм

- Укажите, какая система перевязки кладки используется при кладке из сплошных и пустотелых камней, имеющих гладкие торцы?

а) однорядная (цепная)

б) трехрядная

в) двухрядная

г) многорядная

10 Укажите, последовательность выполнения кладки стен из бетонных камней.

а)каменщик 4-го разряда устанавливает камень, прижимая вплотную к ранее уложенному, осаживая камень нажимом

б) каменщик 2-го разряда подает камни на стену и устанавливает их с интервалами, равными длине одного камня

в) каменщик 4-го разряда, выступающий из швов на лицевую поверхность кладки раствор, срезает кельмой и сбрасывает на кладку

г) каменщик 4-го разряда наносит кельмой на верхнюю поверхность поставленного на стене камня две полосы из раствора.

- Укажите последовательность выполнения бутовой кладки с облицовкой внутренней стороны кирпичом.

а) выкладывается верста облицовки из тычкового и ложкового рядов кирпича

б) укладывается камень между верстой из камня и кирпичной облицовкой

в) выкладывается наружная верста из бутового камня на стороне стены, противоположной кирпичной облицовке.

- Укажите, последовательность выполнения кладки стен из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом.

а) каменщик 2-го разряда засыпает пустоты в камнях шлаком (при применении пустотелых камней)

б) каменщик 2-го разряда подает на стены кирпич и камень расстилает раствор

в) каменщик 2-го разряда укладывает камни в забутку

г) каменщик 4-го разряда выкладывает кирпичную облицовку и внутренние верстовые  ряды из камней

д) каменщик 4-го разряда устанавливает причалку и проверяет правильность кладки.

- Укажите, толщину кирпичных перегородок при длине перегородкидо 3-х м и высоте до 2,7 м

а) ¼ кирпича

б) ½ кирпича

- Укажите, толщину кирпичных перегородок при длине перегородки более 3 м и высоте более 2,7 м

а) ¼ кирпича

б) ½ кирпича

- Укажите, чем армируют перегородки для их устойчивости?

а) штыри

б) стальные ерши

в) прутки стальной арматуры

- Укажите, что забивают в местах сопряжения  перегородки с капитальными стенами?

а) штыри

б) стальные ерши

в) прутки стальной арматуры

- Укажите, последовательность установки перегородки из гипсовых плит?

а) каменщик ставит плиту торцом вверх

б) зачерпывает из ящика раствор штукатурной лопаткой

в) каменщик поворачивает плиту на 90 градусов на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите

г) каменщик расстилает раствор по постели

д) расстилает раствор ровным слоем по боковой грани плиты

е) выжатый раствор подрезают кельмой , выравнивают плиту по шнуру и  устанавливают следующую плиту

ж) установив ряд, проверяют правильность установки перегородок.