Тест № 11

Лицевая кладка и облицовка стен.

- Укажите, как перевязывают кладку стены из керамических камней, высотой 138 мм с лицевой кирпичной кладкой.

а) тычковыми рядами через два ряда кладки

б) через один или два ряда камней

в) укладывая тычковые ряды в лицевом слое через каждые

пять ложковых рядов кладки.

- Укажите, как перевязывают кладку стены из кирпича, толщиной 88 мм с облицовкой лицевыми кирпичами.

а) тычковыми рядами через два ряда кладки

б) через один или два ряда камней

в) укладывая тычковые ряды в лицевом слое через каждые

пять ложковых рядов кладки.

- Укажите, как перевязывают кладку из керамических камней с продольными щелевидными пустотами, с лицевой кладкой из облицовочных керамических камней.

а) тычковыми рядами через два ряда кладки

б) через один или два ряда камней

в) укладывая тычковые ряды в лицевом слое через каждые

пять ложковых рядов кладки.

- Укажите, последовательность кладки стен с одновременной их облицовкой крупноразмерными плитами.

а) на углах стен помещают маячные облицовочные плиты

б) подготовить горизонтальную поверхность основания

в) натягивают шнур-причалку, по которому

устанавливают на высоту одного ряда все промежуточные

плиты

г) раскладывают слой раствора на основание

д) проверяют правильность установки плит отвесом и

уровнем

е) выполняют кирпичную кладку стены на высоту

установленного ряда плит

- Укажите, последовательность кладки стен с одновременной облицовкой их керамическими плитами, закрепленными с помощью прикладных рядов.

а) выставляют ряд облицовочных прислонных плит

б) укладывают прикладной ряд облицовки

в) возводят кладку стен до уровня верха прислонных

плит

г) устанавливают прикладной ряд

д) запполняют и расшивают швы.

- Укажите, какой должна быть подвижность раствора для кладки с одновременной облицовкой стен ( из неувлажненного кирпича).

а) 9-12 мм

б) 7-9 мм

в) 5-7 мм

- Укажите, какова должна быть подвижность раствора для кладки с одновременной облицовкой стен (из увлажненного кирпича)

а) 9-12 мм

б) 7-9 мм

в) 5-7 мм

- Укажите, какова должна быть подвижность раствора для крепления облицовки на предварительно возведенных стенах?

а) 9-12 мм

б) 7-9 мм

в) 5-7 мм

- Укажите, отклонения облицовочных поверхностей от вертикали, определяемые с помощью отвеса, которые не должны превышать для стен из кирпича, бетонных и др камней на этаж.

а) 10 мм

б) 20 мм

в) 30 мм

г) 5 мм

- Укажите, отклонения облицовочных поверхностей от вертикали, определяемые с помощью отвеса, которые не должны превышать для, стен из кирпича бетонных и др камней на все здание.

а) 5мм

б) 10 мм

в) 20 мм

г)  30мм

- Укажите, отклонения просветов между контрольной рейкой и облицовочной поверхностью, которые не должны превышать:

а) 1 мм

б) 2 мм

в) 5 мм

г) 10 мм

- Укажите, выщербины, зазубрины и сколы углов облицовочных плит на фасадах зданий, которые должны быть не более:

а) 1 мм

б) 2 мм

в) 5 мм

г) 10 мм