Тест № 13

2 уровня

Тема: Облегченная   кладка

1. Перечислить виды облегченной кладки:

| а) с уширенными швами плоскости б) с воздушной прослойкой в) с трёхрядными диафрагмами г) с теплоизоляционными прослойками | д) кирпично-бетонная с рядами в одной е) кирпично-бетонная с рядами вразбежку ж) колодцевая з) кирпично-бетонная анкерная |
| --- | --- |

2. Чем заполняют пространство между наружной и внутренней вёрстами при колодцевой кладке?

а) лёгким бетоном

б) щебнем

3. Как обеспечивают перевязку вёрст при кладке с кирпичными диафрагмами?

в) выполняют три сплошных горизонтальных ряда

4. Какую толщину вёрст выполняют при облегченной кладке?

б) ½ кирпича.

5. Сколько этажей должна иметь колодцевая кладка?

в) не более 2этажей

6. Как называется кладка, в которой есть поперечные стенки?

в. колодцевая кладка

7. Каменщик какого разряда заполняет пустоты в кладке?

в) 2-го