Тест № 1

По теме: Монтажные механизмы, приспособления и инструменты

1.Классификация монтажных приспособлений по количеству элементов, которые можно устанавливать с помощью монтажного приспособления

А) плоскостные, линейные, пространственные

Б) одиночные. групповые (универсальные)

В) удерживающие:, ограничивающие., универсальные

2.  Классификация монтажных приспособлений по конструктивному решению

А) плоскостные, линейные, пространственные

Б) одиночные. групповые (универсальные)

В) удерживающие:, ограничивающие., универсальные

3.  Классификация монтажных приспособлений по функциональному назначению

А) плоскостные, линейные, пространственные

Б) одиночные. групповые (универсальные)

В) удерживающие:, ограничивающие., универсальные

4. Что такое подкос?

А) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания одного конструкционного элемента в заданном положении

Б) это гибкое монтажное приспособление, которое работает только на растяжение и не обладает собственной устойчивостью

В) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания двух элементов конструкции от смешивания

5. Что такое растяжка?

А) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания одного конструкционного элемента в заданном положении

Б) это гибкое монтажное приспособление, которое работает только на растяжение и не обладает собственной устойчивостью

В) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания двух элементов конструкции от смешивания

6. Что такое распорка?

А) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания одного конструкционного элемента в заданном положении

Б) это гибкое монтажное приспособление, которое работает только на растяжение и не обладает собственной устойчивостью

В) это жесткое монтажное приспособление, предназначенное для удержания двух элементов конструкции от смешивания

7. Что такое упор?

А) это монтажное приспособление, которое ограничивает положение элемента в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска

Б) это линейное монтажное приспособление, которое не обладает собственной устойчивостью и работает на растяжение и сжатие

В) это монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкции в одном или в двух направлениях (поперечном и продольном) по одному из пределов поля допуска

8. Что такое фиксатор?

А) это монтажное приспособление, которое ограничивает положение элемента в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска

Б) это линейное монтажное приспособление, которое не обладает собственной устойчивостью и работает на растяжение и сжатие

В) это монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкции в одном или в двух направлениях (поперечном и продольном) по одному из пределов поля допуска

9. Что такое связь?

А) это монтажное приспособление, которое ограничивает положение элемента в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска

Б) это линейное монтажное приспособление, которое не обладает собственной устойчивостью и работает на растяжение и сжатие

В) это монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкции в одном или в двух направлениях (поперечном и продольном) по одному из пределов поля допуска

10 Что такое кондуктор?

А) это монтажное приспособление, которое ограничивает положение элемента в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска

Б) это линейное монтажное приспособление, которое не обладает собственной устойчивостью и работает на растяжение и сжатие

В) это пространственное монтажное приспособление, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного крепежа и выверки одного элемента или группы элементов конструкций.

11. Определите, что изображено на рисунке