# Тест № 5

1. Кладку стен по однорядной системе перевязки швов ведут:

а) ступенчатым способом

б) с полным заполнением швов

в) смешанным способом

г) порядным способом

2. Какая толщина стены в мм если вели кладку в  21/2  кирпича:

а) 750

б) 640

в) 900

г) 870

3. Какой ширины должна быть рабочая зона при организации рабочего места для выполнения каменных работ:

а) 50 см

б) 70 см

в) 100 см

г) 130 см

4. Кладку «заподлицо» ведут:

а) с неполным заполнением швов раствором

б) вполуприсык

в) с полным заполнением швов и с подрезкой раствора

г) вприжим

5. Укажите правильный размер обыкновенного кирпича:

а) 260-130-65

б) 250-120-65

в) 260-120-65

г) 250-125-65

6. Какой ширины должна быть гряда раствора под ложковый ряд кладки?

а) 80-100 мм

б) 100-170 мм

в) 170-200 мм

г) 200-220 мм

7. Для чего служит швабровка?

а) для разравнивания раствора

б) для подачи и разравнивания раствора

в) для очистки вентиляционных каналов и более полного заполнения швов раствором

г) для проверки горизонтальной кладки

8. Кладку способом вприжим ведут на:

а) жестком растворе

б) пластичном растворе

в) гипсовом растворе

г) цементно-известковом растворе

9. Какой размер вертикальных швов в кирпичной кладке?

а) 10-15 мм

б) 10 мм

в) 12 мм

г)  8-12 мм

10. Каменной кладкой называется:

а) конструкция из кирпичей и раствора

б) чередование камней и раствора

в) конструкция, состоящая из камней, уложенных вопределенной системе

г) конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке

11. Определенный порядок укладки кирпичей и камней правильной формы, уложенных в конструкцию называют:

а) перевязкой

б) системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) цепной системой перевязки швов

12. Грань кирпича, которую кладут на раствор называется:

а) ложок

б) постель

в) тычок

г) ребро

13. Ложковы и тычковые ряды в кладке чередуюся при:

а) многорядной системе перевязки швов

б) трёхрядной системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) пятирядной системой перевязки швов

14. При кладке столбов и простенков применяется:

а) многорядная система перевязки швов

б) трёхрядная система перевязки швов

в) однорядная система перевязки швов

г) пятирядная система перевязки швов

15. Тычковые ряды распологаются через пять рядов при:

а) многорядной системе перевязки швов

б) трёхрядной системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) пятирядной системой перевязки швов