Тест № 6

Проверка степени усвоения  материала

1. Какой ширины должна быть гряда раствора под тычковый ряд кладки:

а) 80-100 мм

б) 100-170 мм

в) 170-200 мм

г) 200-220 мм

2. Какая толщина горизонтального шва:

а) 10-15 мм

б) 12 мм

в) 10-12 мм

г) 8-10 мм

3. Системой перевязки швов называется:

а) чередование тычковых и ложковых рядов

б) сдвиг камней относительно друг друга в смежных рядах на 1/2  или 1/4  кирпича

в) порядок укладки кирпичей относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки

г) чередование тычковых и трёх ложковых рядов

4. Вёрстами кладки называют:

а) ряд кирпичей

б) камни с одной стороны кладки

в) крайние ряды кирпичей или камней в ряду кладки

г) ложковые или тычковые ряды кладки

5. Каким контрольно-измерительным прибором пользуется каменщик для определения вертикальности кладки:

а) кельмой

б) отвесом

в) расшивкой

г) порядовкой

6. Грань кирпича, которую кладут на раствор называется:

а) постель

б) ложок

в) тычок

г) ребро

7. Порядок в чередовании тычковых и трёх ложковых рядов называют:

а) многорядной системе перевязки швов

б) трёхрядной системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) пятирядной системой перевязки швов

8. Укажите правильный размер обыкновенного кирпича?

а) 260-130-65

б) 250-120-65

в) 260-120-65

г) 250-125-65

9. Какое из правил разрезки определяет необходимость перевязки швов?

а) первое правило разрезки

б) второе правило разрезки

в) третье правило разрезки

г) четвёртое правило

10. Вертикальные конструкции, опирающиеся на перекрытия и разделяющие на помещения называют:

а) перегородки

б) несущие стены

в) самонесущие стены

г) ненесущие стены

11. Какая толщина стены в мм, если вели кладку в 31/2  кирпича:

а) 750

б) 900

в) 870

г) 640

12. Ложковы и тычковые ряды в кладке чередуюся при:

а) многорядной системе перевязки швов

б) трёхрядной системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) пятирядной системой перевязки швов

13. Что значит вести кладку лицевой стороной под расшивку:

а) с неполным заполнением швов раствором

б) вполуприсык

в) с полным заполнением швов и с подрезкой раствора

г) вприжим

14. Тычковые ряды распологаются через пять рядов при:

а) многорядной системе перевязки швов

б) трёхрядной системой перевязки швов

в) однорядной системой перевязки швов

г) пятирядной системой перевязки швов

15. При кладке столбов и простенков применяется:

а) многорядная система перевязки швов

б) трёхрядная система перевязки швов

в) однорядная система перевязки швов

г) пятирядная система перевязки швов