ТЕСТ № 7

на тему

«Общие сведения о каменной кладке»

- Какие виды кладок применяют для возведения стен зданий надземной части?

а) кирпичная

б) керамическая

в) из искусственных крупных блоков (из тяжелого бетона)

г) из природных неотесанных камней

д) смешанная

е) из бетонных камней, облицованных кирпичем

ж) теплоизоляционных материалов.

- В каких случаях выгоднее применять пустотелые керамические материалы?

а) для наружных стен

б) для внутренних стен

в) для перегородок

г) для стен подвалов

- Где следует применять силикатный кирпич?

а) для наружных стен

б) для внутренних стен

в) для перегородок

г) для стен подвалов

д) для устройства печей

е) для устройства труб

ж) для устройства дымовых и вытяжных каналов.

- Укажите три правила разрезки кладки.

а) постели камней должны быть перпендикулярны силам,             действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться вертикальными рядами

б) массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями, перпендикулярными наружной поверхности

в) постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться горизонтальными рядами

г) массив кладки должен расчленяться горизонтальными плоскостями, перпендикулярными наружной поверхности

д) плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки должны быть сдвинуты относительно плоскостей смежных с ним рядов

е) плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки не должны быть сдвинуты относительно плоскостей смежных с ни рядом.

- Укажите толщину стен в 1,5 кирпича?

а) 250 мм

б)380 мм

в) 510мм

- Укажите толщину перегородки в ¼ кирпича.

а) 250мм

б) 120мм

в) 65мм

- От чего зависит прочность кладки?

а) от размеров каменных материалов

б) от форм каменных материалов

в) от раствора

- Какие материалы следует применять, чтобы сохранить теплотехнические свойства кладки?

а) высокой плотности

б) низкой плотности

в) средней плотности