Тест № 9

Бутовая и бутобетонная кладки.

- Укажите, разновидность кладки «под лопатку».

а) «под лопатку»

б) «под залив»

в) «под скобу»

г) «с приколкой лицевой поверхности»

) «с применением виброуплотнения».

- Укажите, последовательность бутовой кладки «под лопатку».

а) укладка верст

б) камни для верстовых рядов, выкладывают насухо

) на углах пересечения и через 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни

г) камни приподнимают, настилают слой раствора, толщиной 3-

4 см

д) по маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки

е) устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком

ж) расщебенка кладки

з) заполнение забутки

и) кладку выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями

- Укажите, последовательность бутобетонной кладки.

а) втапливается ряд камней

б) уплотняется слой бетонной смеси вибрированием

в) расстилается слой бетонной смеси

г) оставляются промежутки между камнями

д) укладывается слой бетонной смеси

- Укажите, каким звеном выполняют бутовую кладку при толщине фундаментов до 80 см.

а) «двойка»

б) «тройка»

в) «четверка»

- Укажите, каким звеном выполняют бутовую кладку при толщине фундаментов до 1,2м.

а) «двойка»

б) «тройка»

в) «четверка»

- Укажите, каким звеном выполняют бутовую кладку при толщине фундаментов более 1,2 м.

а) «двойка»

б) «тройка»

в) «четверка»

- С помощью каких инструментов проверяют качество кладки из бута- и бутобетона?

а) швабровка

б) отвес

в) уровень

г) правило

д) кельма

е) угольник

ж) шнур-причалка