ЗАДАНИЕ

по теме: «Лицевая и декоративная кладки»

Выполнить следующие задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы письменно:

- Какую кладку называют лицевой?

- Чем отличается лицевая кладка от декоративной?

- Какие каменные материалы используют для лицевой кладки?

Задание 2.

Ответьте на вопросы письменно:

- Какую кладку называют декоративной?

- Как обеспечивается перевязка наружной версты с остальной частью стены в декоративной кладке?

- За счёт чего достигается архитектурная выразительность каменных зданий?

Эталон ответа

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1. Кладка,  у которой наружная верста выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича, называется лицевой.

2. Декоративная кладка имеет геометрически четкий рисунок шва на фасадной поверхности, а лицевая кладка выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича.

3. Для лицевой кладки используют утолщенный силикатный кирпич с неокрашенной или окрашенной поверхностью, профильный кирпич, утолщенный цветной керамический кирпич  с цветной либо с глазурованной поверхностью ложка и тычка, кирпич из беложгущихся  глин.

Задание 2.

Ответьте на вопросы:

- Кирпичную кладку с геометрически чётким рисунком швов на фасадной поверхности называют декоративной.

- Перевязка наружной версты с остальной частью стены  в декоративной кладке однорядная или многорядная система.

- Архитектурная выразительность каменных зданий достигается за счет применения декоративно-рельефной кладки.

ЗАДАНИЕ ТЕСТОВОГО ТИПА

по теме: «Декоративная кладка»

Выберите правильный ответ:

- По какой системе перевязки осуществляют лицевую кладку?

а) по трехрядной системе перевязки

б) по многорядной системе перевязки

в) по однорядной системе перевязки

г) по двухрядной системе перевязки

2. Какие элементы стен оформляют лицевой кладкой?

а) декоративные полосы (фризы)

б) ограничение стен, отдельные вставки

в) окаймляющие верхние части стен

г) все ответы верны

3. Какой кирпич расширяет декоративные возможности лицевой кладки?

а) силикатный кирпич

б) профильный кирпич

в) керамический кирпич

с) кирпич из беложгущихся  глин

4. Толщина горизонтальных швов лицевой кладки должна быть:

а) 5-8 мм

б) 8-10 мм

в) 10-15 мм

г) 10-18мм

5. Проверку прямолинейности лицевой стороны кладки выполняют:

а) шнуром-причалкой

б) правилом

в) деревянным угольником

г) отвесом

Эталон ответов

ЗАДАНИЕ ТЕСТОВОГО ТИПА

по теме: «Декоративная кладка»

1 - б, в.

2 - г.

3 - б.

4 - в.

5 - б.

ЗАДАНИЕ

по теме: «Декоративная кладка»

Продолжить предложения:

- Фасадные швы должны иметь одинаковую толщину и

2. На фасадную (лицевую) поверхность укладывают кирпичи

3. Наружную версту выполняют одновременно с кладкой, перевязывая

4.  Швы на лицевой поверхности

5. Профильный кирпич, имеющий выпуклую или вогнутую грань  тычка или ложка укладывают

Эталон ответов

ЗАДАНИЕ

по теме: «Декоративная кладка»

Продолжить предложения:

- Фасадные швы должны иметь одинаковую толщину и быть   аккуратно расшиты.

- На фасадную (лицевую) поверхность укладывают кирпичи с ровными гранями и одинаковым цветовым оттенком.

- Наружную версту выполняют одновременно с кладкой, перевязывая с остальной частью стены.

- Швы на лицевой поверхности аккуратно расшивают.

- Профильный кирпич, имеющий, выпуклую или вогнутую грань  тычка или ложка укладывают в наружную версту.